Ch­¬ng IV

C«ng t¸c lµm ®­êng

c«ng t¸c lµm mÆt ®­êng bé

AD.11000 Lµm mãng ®­êng

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- R¶i ®¸, chÌn vµ lu lÌn, hoµn thiÖn líp mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AD.11100 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc

§¬n vÞ tÝnh : 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy líp mãng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 20 | > 20 |
| AD.111 | Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | §¸ | m3 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,0/7 | c«ng | 0,64 | 0,56 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y lu 8,5T | ca | 0,01 | 0,009 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AD.11200  Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ khu«n ®­êng. San r¶i ®¸ cÊp phèi thµnh tõng líp, xö lý c¸c tr­êng hîp ph©n tÇng, gîn sãng (nÕu cã), t­íi n­íc, lu lÌn theo quy tr×nh ®¹t ®é chÆt K ( 95. KiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AD11210 lµm mãng líp d­íi

§¬n vÞ tÝnh : 100m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §­êng më réng | §­êng lµm míi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.112 | Lµm mãng líp d­íi | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | CÊp phèi ®¸ d¨m 0,075-50mm | m3 | 142 | 142 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 4,2 | 3,9 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y ñi 110CV | ca | 0,5 | 0,42 |
|  |  | M¸y san 110CV | ca | 0,105 | 0,08 |
|  |  | M¸y lu rung 25T | ca | 0,25 | 0,21 |
|  |  | M¸y lu b¸nh lèp 16T | ca | 0,37 | 0,34 |
|  |  | M¸y lu 10T | ca | 0,25 | 0,21 |
|  |  | « t« t­íi n­íc 5m3 | ca | 0,25 | 0,21 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

AD.11220 lµm mãng líp trªn

§¬n vÞ tÝnh : 100m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §­êng më réng | §­êng lµm míi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.112 | Lµm mãng líp trªn | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | CÊp phèi ®¸ d¨m 0,075-50mm | m3 | 142 | 142 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 4,6 | 4,4 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y r¶i 50-60m3/h | ca | 0,25 | 0,21 |
|  |  | M¸y lu rung 25T | ca | 0,25 | 0,21 |
|  |  | M¸y lu b¸nh lèp 16T | ca | 0,5 | 0,42 |
|  |  | M¸y lu 10T | ca | 0,25 | 0,21 |
|  |  | « t« t­íi n­íc5m3 | ca | 0,25 | 0,21 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  | 21 | 22 |

AD.12000 lµm líp mãng c¸t, gia cè xi m¨ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

C©n ®ong vËt liÖu, trén cÊp phèi, ®Þnh vÞ khu«n ®­êng, san, ®Çm t¹o mÆt ph¼ng, ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. Hoµn chØnh b¶o d­ìng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AD.12100 lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng

§¬n vÞ tÝnh : 100m3

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¹m trén 20-25m3/h | Tr¹m trén 30m3/h | Tr¹m trén 50m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tû lÖ xi m¨ng (%) |
|  |  |  | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| AD.121 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xi m¨ng PC30 | kg | 9902 | 13202 | 9902 | 13202 | 9902 | 13202 |
|  | C¸t vµng | m3 | 111,28 | 109,1 | 111,28 | 109,1 | 111,28 | 109,1 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 30,0 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tr¹m trén | ca | 1,02 | 1,02 | 0,85 | 0,85 | 0,51 | 0,51 |
|  | M¸y ñi 110CV | ca | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | M¸y lu 8,5T | ca | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | M¸y ®Çm b¸nh lèp 25T | ca | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | M¸y san 110CV | ca | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

AD.12200 lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng

§¬n vÞ tÝnh : 100m3

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tr¹m trén 20-25m3/h | Tr¹m trén 30m3/h | Tr¹m trén 50m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tû lÖ xi m¨ng (%) |
|  |  |  | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| AD.122 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xi m¨ng PC30 | kg | 8487 | 11316 | 8487 | 11316 | 8487 | 11316 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 112,32 | 110,33 | 112,32 | 110,33 | 112,32 | 110,33 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 30,0 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tr¹m trén | ca | 1,02 | 1,02 | 0,85 | 0,85 | 0,51 | 0,51 |
|  | M¸y ñi 110CV | ca | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | M¸y lu 8,5T | ca | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
|  | M¸y ®Çm b¸nh lèp 25T | ca | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | M¸y san 110CV | ca | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

lµm mÆt ®­êng

AD.21100 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

R¶i ®¸, san ®¸, t­íi n­íc, bï ®¸, lu lÌn, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®­êng dµy 2cm, b¶o d­ìng mÆt ®­êng mét th¸ng. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi trong 30m.

§¬n vÞ tÝnh : 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| AD.2111 | Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc líp trªn | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | §¸ 4x6 | m3 | 10,56 | 13,19 | 15,83 | 18,47 | 19,79 |
|  |  | §¸ 2x4 | m3 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,53 |
|  |  | §¸ 1x2 | m3 | 0,29 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,55 |
|  |  | §¸ 0,5x1 | m3 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,74 |
|  |  | C¸t | m3 | 2,96 | 3,20 | 3,14 | 3,68 | 3,80 |
|  |  | Nh©n c«ng 2,7 /7 | c«ng | 11,20 | 12,00 | 12,57 | 13,11 | 13,43 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y lu 8,5T | ca | 1,19 | 1,47 | 1,76 | 2,05 | 2,19 |
|  |  | ¤t« t­íi n­íc 5m3 | ca | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,080 |
| AD.2112 | Lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc líp d­íi | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | §¸ 4x6 | m3 | 10,56 | 13,19 | 15,83 | 18,47 | 19,79 |
|  |  | Nh©n c«ng 2,7 /7 | c«ng | 5,47 | 6,13 | 6,56 | 7,00 | 7,22 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y lu 8,5T | ca | 1,00 | 1,20 | 1,57 | 1,74 | 1,86 |
|  |  | ¤t« t­íi n­íc 5m3 | ca | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,080 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chó:

Khi chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc líp d­íi ®Ó néi suy.

AD.21200  lµm mÆt ®­êng cÊp phèi

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

R¶i cÊp phèi, t­íi n­íc, san ®Çm chÆt, hoµn thiÖn mÆt ®­êng, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®­êng dµy 2cm, b¶o d­ìng mÆt ®­êng 7 ngµy.

§¬n vÞ tÝnh : 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AD.2121 | Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi líp trªn | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt cÊp phèi tù nhiªn | m3 | 8,57 | 11,42 | 14,28 | 17,14 |
|  |  | §Êt dÝnh | m3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | C¸t s¹n | m3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | Nh©n c«ng 2,5 /7 | c«ng | 3,35 | 3,56 | 3,78 | 4,00 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y lu 8,5T | ca | 0,71 | 0,98 | 1,20 | 1,46 |
|  |  | ¤t« t­íi n­íc 5m3 | ca | 0,026 | 0,037 | 0,044 | 0,054 |
| AD.2122 | Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi líp d­íi | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt cÊp phèi tù nhiªn | m3 | 8,57 | 11,42 | 14,28 | 17,14 |
|  |  | Nh©n c«ng 2,5 /7 | c«ng | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y lu 8,5T | ca | 0,51 | 0,70 | 0,85 | 1,04 |
|  |  | ¤t« t­íi n­íc 5m3 | ca | 0,018 | 0,026 | 0,031 | 0,038 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AD.2121 | Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi líp trªn | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt cÊp phèi tù nhiªn | m3 | 19,99 | 22,85 | 25,70 | 28,56 |
|  |  | §Êt dÝnh | m3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | C¸t s¹n | m3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  |  | Nh©n c«ng 2,5 /7 | c«ng | 4,22 | 4,44 | 4,65 | 4,87 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y lu 8,5T | ca | 1,70 | 1,91 | 2,17 | 2,41 |
|  |  | ¤t« t­íi n­íc 5m3 | ca | 0,062 | 0,069 | 0,079 | 0,088 |
| AD.2122 | Lµm mÆt ®­êng cÊp phèi líp d­íi | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | §Êt cÊp phèi tù nhiªn | m3 | 19,99 | 22,85 | 25,70 | 28,56 |
|  |  | Nh©n c«ng 2,5 /7 | c«ng | 2,86 | 3,07 | 3,29 | 3,51 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  |  | M¸y lu 8,5T | ca | 1,21 | 1,36 | 1,55 | 1,78 |
|  |  | ¤t« t­íi n­íc 5m3 | ca | 0,044 | 0,049 | 0,056 | 0,065 |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ghi chó:

Khi chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc lµm líp d­íi ®Ó néi suy.

AD.21300 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axÝt

§¬n vÞ tÝnh : 100m2

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy mÆt ®­êng 3cm | ChiÒu dµy mÆt ®­êng 8cm | ChiÒu dµy mÆt ®­êng 10cm | ChiÒu dµy mÆt ®­êng 12cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.213 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | §¸ 4x6 | m3 | - | 10,56 | 13,19 | 16,58 |
|  | §¸ 2x4 | m3 | - | 0,28 | 0,36 | 0,43 |
|  | §¸ 1x2 | m3 | 1,40 | 2,29 | 2,37 | 2,44 |
|  | §¸ 0,5x1 | m3 | 1,80 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Nhò t­¬ng gèc AxÝt 60% | kg | 512,5 | 512,5 | 512,5 | 513,5 |
|  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 10,76 | 13,29 | 18,03 | 19,02 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  | M¸y lu 8,5T | ca | 1,20 | 1,43 | 1,62 | 2,06 |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

AD.21400 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

R¶i ®¸ vµ ®Êt trén ®¸ m¹t, lu lÌn. T­íi n­íc, bï chÌn ®¸, ®Êt, r¶i líp b¶o vÖ. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. B¶o d­ìng mÆt ®­êng 1 th¸ng.

§¬n vÞ tÝnh : 100m2

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| AD.214 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | §¸ 4x6 | m3 | 13,19 | 15,83 | 18,47 | 20,58 | 23,15 | 25,73 |
|  | §¸ 0,5x1 | m3 | 1,24 | 1,96 | 3,27 | 3,48 | 3,92 | 4,35 |
|  | §Êt ®á | m3 | 5,36 | 6,07 | 6,79 | 7,59 | 8,54 | 9,49 |
|  | Nh©n c«ng 3,0/7 | c«ng | 10,00 | 10,40 | 10,73 | 11,05 | 11,40 | 11,70 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M¸y lu 8,5T | ca | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,0 |
|  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

AD.22000 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn  ®¸ d¨m, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn

Qui ®Þnh ¸p dông:

§Þnh møc tÝnh cho chiÒu dÇy líp trªn cïng, nÕu chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× ®­îc tÝnh néi suy nh­ng kh«ng ®­îc tÝnh líp hao mßn (b»ng ®¸ 0,5x1, ®¸ 0,15 ( 0,5, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn).

AD.22100 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m

§¬n vÞ tÝnh:100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 14 | 16 | 18 |
| AD.221 | Lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m | VËt liÖu §¸ 4x6 §¸ 2x4 §¸ 1x2 §¸ 0,5x1 §¸ 0,15 ( 0,5 Nh©n c«ng 3,0/7 M¸y thi c«ng M¸y lu 10T ¤ t« t­íi n­íc 5m3 M¸y kh¸c | m3 m3 m3 m3 m3 c«ng ca ca % | 13,19 0,33 0,33 0,44 0,77 6,67 0,33 0,17 7 | 18,46 0,46 0,46 0,44 0,77 8,40 0,44 0,20 7 | 21,10 0,53 0,53 0,44 0,77 9,60 0,51 0,24 7 | 23,70 0,59 0,59 0,44 0,77 10,80 0,57 0,28 7 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |

AD.22200 lµm mÆt ®­ßng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn | MÆt ®­êng ®¸ cÊp phèi Dmax4cm |
| AD.222 AD.223 | Lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn Lµm mÆt ®­êng ®¸ cÊp phèi Dmax4mm | VËt liÖu §¸ 4x6 §¸ cÊp phèi Dmax4cm §Êt cÊp phèi tù nhiªn Nh©n c«ng 3,0/7 M¸y thi c«ng M¸y lu 10T ¤ t« t­íi n­íc 5m3 M¸y san 108CV M¸y kh¸c | m3 m3 m3 c«ng ca ca ca % | 13,19 - 2,20 6,67 0,333 0,167 0,167 2 | - 13,19 - 3,50 0,135 0,068 0,068 2 |
|  | 11 | 11 |

AD.23000 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

ChuÈn bÞ mÆt b»ng, lµm vÖ sinh, r¶i vËt liÖu b»ng m¸y r¶i, lu lÌn mÆt ®­êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

AD.23100 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AD.231 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | §¸ d¨m ®en | tÊn | 6,97 | 9,30 | 11,62 | 13,94 | 16,26 | 18,59 |
|  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 0,86 | 1,14 | 1,43 | 1,71 | 2,01 | 2,29 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M¸y r¶i 130-140CV | ca | 0,0199 | 0,0265 | 0,0332 | 0,0398 | 0,0464 | 0,0531 |
|  | M¸y lu 10T | ca | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T | ca | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

AD.23210 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t th«

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AD.2321 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  | Bª t«ng nhùa | tÊn | 6,97 | 9,30 | 11,62 | 13,94 | 16,26 |
|  | Nh©n c«ng 4,0 /7 | c«ng | 1,07 | 1,43 | 1,78 | 2,14 | 2,50 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  | M¸y r¶i 130-140CV | ca | 0,0251 | 0,0335 | 0,0419 | 0,0503 | 0,0587 |
|  | M¸y lu 10T | ca | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T | ca | 0,058 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AD.23220 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t trung

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AD.2322 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  | Bª t«ng nhùa | tÊn | 7,03 | 9,49 | 11,87 | 14,24 | 16,62 |
|  | Nh©n c«ng 4,0 /7 | c«ng | 1,09 | 1,45 | 1,82 | 2,18 | 2,55 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  | M¸y r¶i 130-140CV | ca | 0,0257 | 0,0347 | 0,0434 | 0,0521 | 0,0608 |
|  | M¸y lu 10T | ca | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T | ca | 0,058 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AD.23230 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AD.2323 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  | Bª t«ng nhùa | tÊn | 7,272 | 9,696 | 12,12 | 14,54 | 16,97 |
|  | Nh©n c«ng 4,0 /7 | c«ng | 1,11 | 1,48 | 1,85 | 2,22 | 2,59 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |  |
|  | M¸y r¶i 130-140CV | ca | 0,0270 | 0,0360 | 0,0450 | 0,0504 | 0,0630 |
|  | M¸y lu 10T | ca | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | M¸y ®Çm b¸nh lèp 16T | ca | 0,058 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ghi chó:

M¸y r¶i nhùa ®­êng 130-140CV ®­îc ®Þnh møc cho c¸c lo¹i m¸y TiTan 225; DEMAS 135; DynapsaF 141C; VUNGAN 1800 hoÆc c¸c m¸y t­¬ng tù

AD.24100 lµm mÆt ®­êng l¸ng nhùa

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | L¸ng nhùa 1 líp dµy 1,5cm tiªu chuÈn nhùa 1,8kg/m2 | L¸ng nhùa 2 líp dµy 2,5cm tiªu chuÈn nhùa 3,0kg/m2 | L¸ng nhùa 3 líp dµy 3,5cm tiªu chuÈn nhùa 4,5kg/m2 | L¸ng nhùa 3 líp dµy 4,5cm tiªu chuÈn nhùa 5,5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.241 | L¸ng mÆt ®­êng | VËt liÖu Nhùa §¸ 05(2 §¸ 0,5(1,6 §¸ 0,5(1,0 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T M¸y t­íi nhùa ThiÕt bÞ nÊu nhùa | kg m3 m3 m3 c«ng ca ca ca | 193 - 2,52 - 3,6 0,32 0,15 0,15 | 321 - 2,56 1,27 4,2 0,37 0,18 0,18 | 481 2,99 1,58 1,05 7,2 0,43 0,21 0,21 | 535 3,84 1,58 1,05 8,4 0,45 0,25 0,25 |
|  | 11 | 21 | 31 | 41 |

## Ad.24200 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, lµm vÖ sinh, pha chÕ nhùa, t­íi líp dÝnh b¸m theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

Ac.24210 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | L­îng nhùa (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| AD.242 | T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu | VËt liÖu Nhùa bitum DÇu ho¶ Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ThiÕt bÞ nÊu nhùa ¤t« t­íi nhùa 7T M¸y nÐn khÝ | kg kg c«ng ca ca ca | 32,322 16,05 0,314 0,049 0,098 0,049 | 62,916 25,68 0,314 0,049 0,098 0,049 | 78,65 32,10 0,314 0,049 0,098 0,049 | 110,97 48,15 0,314 0,049 0,098 0,049 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 |

Ac.24220 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc AxÝt

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | L­îng nhò t­¬ng (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| AD.242 | T­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc AxÝt | VËt liÖu Nhò t­¬ng gèc AxÝt lo¹i 60% Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y t­íi nhùa 7T M¸y nÐn khÝ 600m3/h M¸y kh¸c | kg c«ng ca ca % | 51,25 0,270 0,068 0,034 5 | 82,0 0,270 0,068 0,034 5 | 102,5 0,270 0,068 0,034 5 | 123,0 0,270 0,068 0,034 5 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 |

AD.25100 cµy xíi mÆt ®­êng cò, Lu lÌn  mÆt ®­êng cò sau cµy ph¸

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®µo, cµy ph¸, san ph¼ng mÆt ®­êng, dän dÑp, lu lÌn l¹i mÆt ®­êng cò sau khi cµy ph¸, vËn chuyÓn phÕ th¶i ®æ ®i trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh: 100m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cµy xíi mÆt ®­êng cò | Lu lÌn l¹i mÆt ®­êng cò ®· cµy ph¸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÆt ®­êng ®¸ d¨m hoÆc l¸ng nhùa | MÆt ®­êng bª t«ng nhùa |  |
| AD.251 AD.251 | Cµy xíi mÆt ®­êng cò Lu lÌn l¹i mÆt ®­êng cò ®· cµy ph¸ | Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ¤ t« t­íi n­íc 5m3 M¸y ®Çm 25T M¸y san 108CV M¸y ñi 140CV M¸y kh¸c | c«ng ca ca ca ca % | 0,15 - - 0,03 0,03 2 | 0,286 - - 0,036 0,036 2 | 1,20 0,15 0,30 0,15 - 2 |
|  | 11 | 12 | 21 |

AD.25200 Lµm r·nh x­¬ng c¸

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

ChuÈn bÞ, xÕp ®¸ vµo r·nh, lÊp ®¸ con. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

§¬n vÞ tÝnh : 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµi r·nh (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 2 | > 2 |
| AD.252 | Lµm r·nh x­¬ng c¸ |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | §¸ 60-80mm | m3 | 0,804 | 0,804 |
|  |  | §¸ 5-15mm | m3 | 0,466 | 0,466 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,0/7 | c«ng | 1,86 | 1,41 |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

AD.26000 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

ChuÈn bÞ, ®un dÇu Diezen lµm nãng dÇu b¶o «n ®Õn 140-1600C, b¬m dÇu lªn m¸y nhùa, m¸y dÇu mazót, phun dÇu mazót vµo buång ®èt,  sÊy vËt liÖu, trén cÊp phèi theo thiÕt kÕ,  s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa trªn d©y chuyÒn tr¹m trén theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m. Hao phÝ vËt liÖu ®¸, c¸t, bét ®¸, nhùa c¨n cø vµo thiÕt kÕ vµ phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh.

AD.26100 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén ( 25 T/h

§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §¸ d¨m ®en | Bª t«ng nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H¹t th« | H¹t trung | H¹t mÞn |
| AD.261 | VËt liÖu phô |  |  |  |  |  |
|  | DÇu diezen | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | DÇu mazót | kg | 850 | 850 | 850 | 850 |
|  | DÇu b¶o «n | kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 8,55 | 9,00 | 10,35 | 10,89 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  | Tr¹m trén ( 25 tÊn/h | ca | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | M¸y xóc 0,6m3 | ca | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | M¸y ñi 110CV | ca | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 11 | 21 | 22 | 23 |

AD.26200 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 50-60 T/h

§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §¸ d¨m ®en | Bª t«ng nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H¹t th« | H¹t trung | H¹t mÞn |
| AD.262 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | DÇu diezen | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | DÇu mazót | kg | 850 | 850 | 850 | 850 |
|  | DÇu b¶o «n | kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 4,56 | 4,80 | 5,04 | 5,28 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  | Tr¹m trén 60 tÊn/h | ca | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
|  | M¸y xóc 1,6m3 | ca | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
|  | M¸y ñi 110CV | ca | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 11 | 21 | 22 | 23 |

AD.26300 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén 80 T/h

§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §¸ d¨m ®en | Bª t«ng nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H¹t th« | H¹t trung | H¹t mÞn |
| AD.263 | VËt liÖu phô |  |  |  |  |  |
|  | DÇu diezen | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | DÇu mazót | kg | 850 | 850 | 850 | 850 |
|  | DÇu b¶o «n | kg | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 3,75 | 3,90 | 4,05 | 4,20 |
|  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
|  | Tr¹m trén 80 tÊn/h | ca | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
|  | M¸y xóc 2,3m3/gÇu | ca | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
|  | M¸y ñi 110CV | ca | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 11 | 21 | 22 | 23 |

Ghi chó:

C¸c vËt t­ dÇu diezen, dÇu mazót, dÇu b¶o «n ®· ®­a vµo hao phÝ vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt 100T bª t«ng nhùa, trong tr¹m trén chØ cßn hao phÝ ®iÖn n¨ng cho mét ca m¸y lµm viÖc.

AD.27100 vËn chuyÓn hçn hîp c¸t mÞn, c¸t vµng gia cè xi m¨ng tõ    tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ.

§¬n vÞ tÝnh :100tÊn

| M· hiÖu | Cù ly vËn chuyÓn | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ¤ t« 5 tÊn | ¤ t« 7 tÊn | ¤ t« 10 tÊn |
| AD.2711 | 0,5km | ¤ t« tù ®æ | ca | 1,89 | 1,39 | 1,08 |
| AD.2712 | 1,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 2,55 | 1,92 | 1,38 |
| AD.2713 | 1,5km | ¤ t« tù ®æ | ca | 2,99 | 2,17 | 1,59 |
| AD.2714 | 2,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 3,43 | 2,42 | 1,8 |
| AD.2715 | 3,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 4,16 | 2,83 | 2,14 |
| AD.2716 | 4,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 4,89 | 3,24 | 2,48 |
| AD.2717 | 1km tiÕp theo | ¤ t« tù ®æ | ca | 0,66 | 0,46 | 0,26 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

AD.27200 vËn chuyÓn ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa tõ tr¹m trén ®Õn vÞ trÝ ®æ

§¬n vÞ tÝnh: 100tÊn

| M· hiÖu | Cù ly vËn chuyÓn | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ¤ t« 7 tÊn | ¤ t« 10 tÊn | ¤ t« 12 tÊn |
| AD.2721 | 1,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 2,21 | 1,58 | 1,31 |
| AD.2722 | 2,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 2,78 | 2,07 | 1,72 |
| AD.2723 | 3,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 3,25 | 2,46 | 2,04 |
| AD.2724 | 4,0km | ¤ t« tù ®æ | ca | 3,73 | 2,85 | 2,36 |
| AD.2725 | 1km tiÕp theo | ¤ t« tù ®æ | ca | 0,52 | 0,29 | 0,25 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

AD.30000 cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé

§Þnh møc dù to¸n cäc tiªu, biÓn b¸o ®­îc x©y dùng c¨n cø ®Þnh h×nh kÕt cÊu cäc tiªu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng bé bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- Sµng c¸t, röa sái ®¸, ChÆt, uèn, buéc cèt thÐp, S¶n xuÊt th¸o dì v¸n khu«n, Trén, ®Çm bª t«ng, S¬n b¶ng, s¬n cét, §µo lç, ch«n cét, l¾p b¶ng (Ch­a tÝnh c«ng viÖc vÏ h×nh, kÎ ch÷ trªn b¶ng)

AD.31100 Lµm cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp 0,12(0,12(1,025 (m), lµm cét km bª t«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cäc tiªu bª t«ng cèt thÐp | Cét km bª t«ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.311 AD.311 | Lµm cäc tiªu Cét km bª t«ng cèt thÐp | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Xi m¨ng PC30 | kg | 4,03 | 42,59 |
|  |  | ThÐp trßn 4-6mm | kg | 1,746 | - |
|  |  | D©y thÐp buéc 1mm | kg | 0,017 | - |
|  |  | C¸t vµng | m3 | 0,0071 | 0,085 |
|  |  | §¸ sái ®­êng kÝnh ≤ 30mm | m3 | 0,012 | 0,140 |
|  |  | S¬n | kg | 0,0154 | 0,24 |
|  |  | V¸n khu«n 3mm | m3 | 0,0002 | 0,01 |
|  |  | §inh 6cm | kg | 0,015 | 0,35 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,7/7 | c«ng | 0,16 | 1,56 |
|  |  |  |  | 11 | 21 |

AD.31200 lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp h×nh ch÷ nhËt

§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | KÝch th­íc biÓn b¸o (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,6x1,0 | 1,0x1,2 | 1,0x1,6 | 0,6x0,6 0,5x0,7 |
| AD.312 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Xi m¨ng PC30 | kg | 10,072 | 20,143 | 26,850 | 6,043 |
|  | ThÐp trßn 4-6mm | kg | 2,285 | 4,020 | 5,502 | 1,672 |
|  | D©y thÐp buéc 1mm | kg | 0,022 | 0,039 | 0,053 | 0,016 |
|  | c¸t vµng | m3 | 0,014 | 0,028 | 0,038 | 0,0085 |
|  | §¸ sái ®­êng kÝnh ≤ 20mm | m3 | 0,023 | 0,046 | 0,061 | 0,0138 |
|  | S¬n | kg | 0,185 | 0,370 | 0,493 | 0,111 |
|  | V¸n khu«n dÇy 3cm | m3 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0047 | 0,0011 |
|  | §inh 6cm | kg | 0,0106 | 0,021 | 0,029 | 0,006 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Nh©n c«ng 3,7/7 | c«ng | 0,46 | 0,90 | 1,21 | 0,29 |
|  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 |

AD.31300 lµm cét ®ì biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp

§¬n vÞ tÝnh: 1cét

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i cét dµi (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,7 | 2,8-3,0 | 3,1-3,8 |
| AD.313 | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  | Xi m¨ng PC30 | kg | 12,261 | 12,979 | 13,941 |
|  | ThÐp trßn 6-8mm | kg | 6,4 | 6,72 | 7,345 |
|  | D©y thÐp buéc 1mm | kg | 0,062 | 0,065 | 0,072 |
|  | C¸t vµng | m3 | 0,017 | 0,018 | 0,0195 |
|  | §¸ sái ®­êng kÝnh ≤ 30mm | m3 | 0,030 | 0,032 | 0,034 |
|  | S¬n | kg | 0,2665 | 0,2665 | 0,2665 |
|  | V¸n khu«n dÇy 3 cm | m3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
|  | §inh 6cm | kg | 0,038 | 0,041 | 0,045 |
|  | Bulong M20x180 | c¸i | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Nh©n c«ng 3,7/7 | c«ng | 0,72 | 0,75 | 0,81 |
|  |  |  | 11 | 21 | 31 |

Ghi chó:

-  Cét dµi 2,7m dïng cho biÓn ch÷ nhËt 0,40mx1,2m vµ 0,40mx0,7m.

- Cét dµi 2,7-3,0 dïng cho biÓn trßn, biÓn tam gi¸c, biÓn ch÷ nhËt 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biÓn vu«ng 0,6mx0,6m.

- Cét dµi 3,1m-3,3m dïng cho biÓn 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.

- Bul«ng M20x180 dïng cho biÓn 0,4mx0,70m chØ cÇn 1 c¸i, c¸c lo¹i biÓn kh¸c 2 c¸i.

AD.32100 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

LÊy dÊu c¾t s¾t thµnh trô, khoan lç, chôp ®Çu n¾p b»ng n¾p chôp nhùa (®èi víi èng s¾t trßn), c¹o rØ, s¬n 3 n­íc, 1 n­íc chèng rØ, 2 n­íc s¬n dÇu. §µo ®Êt ®Ó ch«n trô. §æ bª t«ng ®¸ 1x2 lµm ch©n trô. Trång trô theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Bèc xÕp, vËn chuyÓn vËt liÖu, cÊu kiÖn ra c«ng tr­êng b»ng «t« 7T trong ph¹m vi 10km.

§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i trô ®ì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S¾t L50x50x5 | S¾t èng (60 | S¾t èng (80 |
| AD.321 | S¶n xuÊt, l¾p ®Æt trô ®ì b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng | VËt liÖu S¾t L50x50x5 S¾t èng fi 60 S¾t èng fi 80 N¾p chôp nhùa fi 60 N¾p chôp nhùa fi 80 S¬n chèng rØ S¬n dÇu V÷a bª t«ng m¸c 150 VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,3/7 M¸y thi c«ng M¸y c¾t M¸y mµi ¤t« 7,0T | kg md md c¸i c¸i kg kg m3 % c«ng ca ca ca | 11,81 - - - - 0,090 0,142 0,089 1,5 1,04 0,04 0,04 0,035 | - 3,18 - 1 - 0,081 0,127 0,089 1,5 1,00 0,05 0,05 0,037 | - - 3,39 - 1 0,115 0,181 0,089 1,5 1,19 0,06 0,06 0,045 |
|  | 11 | 21 | 31 |

AD.32200  lµm biÓn b¸o bª t«ng cèt thÐp

§¬n vÞ tÝnh :1 c¸i

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i biÓn b¸o kÝch th­íc (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ch÷ nhËt | Trßn | Tam gi¸c |
|  |  |  | 0,4x0,7 0,5x0,6 | 0,4x1,2 | ( 0,7 | 0,7x0,7 x0,7 |
| AD.322 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Xi m¨ng PC30 | kg | 3,05 | 4,70 | 6,043 | 3,69 |
|  | ThÐp trßn 6-8mm | kg | 1,957 | 1,312 | 1,672 | 1,07 |
|  | D©y thÐp buéc 1mm | kg | 0,019 | 0,013 | 0,016 | 0,01 |
|  | C¸t vµng | m3 | 0,0113 | 0,0066 | 0,0085 | 0,0052 |
|  | §¸ sái ®­êng kÝnh ≤ 20mm | m3 | 0,018 | 0,011 | 0,0132 | 0,0084 |
|  | S¬n | kg | 0,148 | 0,086 | 0,011 | 0,065 |
|  | V¸n khu«n dÇy 3cm | m3 | 0,0014 | 0,0068 | 0,0011 | 0,0006 |
|  | §inh 6cm | kg | 0,009 | 0,005 | 0,006 | 0,004 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Nh©n c«ng 3,7/7 | c«ng | 0,37 | 0,23 | 0,29 | 0,18 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 31 |

## AD.32300 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng

Thµnh  phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, gß t«n, c¾t thµnh b¶ng, c¹o rØ, s¬n 3 n­íc: 1 n­íc chèng rØ, 2 n­íc  s¬n dÇu, vÏ  h×nh 3 n­íc s¬n.

- L¾p biÓn b¸o theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

- Bèc dì, vËn chuyÓn b¶ng ra c«ng tr­êng b»ng «t« 2,5T trong ph¹m vi 30km.

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | B¶ng tªn ®­êng 0,3x0,5 m (1b¶ng) | B¶ng l­u th«ng (1m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lo¹i trßn | Lo¹i vu«ng, tam gi¸c, ch÷ nhËt |
| AD.323 | S¶n xuÊt l¾p ®Æt b¶ng tªn ®­êng, b¶ng l­u th«ng | VËt liÖu S¬n chèng rØ S¬n dÇu T«n dµy 2mm VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,2/7 M¸y thi c«ng ¤t« 2,5T | kg kg kg % c«ng ca | 0,043 0,066 2,59 1,5 0,37 0,024 | 0,286 0,440 21,98 1,5 2,52 0,024 | 0,286 0,440 16,49 1,5 2,49 0,024 |
|  | 11 | 21 | 22 |

AD.32400 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

Gß t«n, lÊy dÊu, c¾t thµnh b¶ng, in b¶ng, chïi khu«n b¶ng, röa mµng in. VÏ khu«n mÉu, tr¸ng mµng phim, c¾t mµng d¸n, c¸n hÊp, ph¬i b¶ng. L¾p ®Æt bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 10km.

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i biÓn b¸o ph¶n quang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BiÓn vu«ng 60x60 cm | BiÓn trßn ®k70, b¸t gi¸c c¹nh 25cm | BiÓn tam gi¸c c¹nh 70cm | BiÓn ch÷ nhËt 30x50cm |
| AD.324 | S¶n xuÊt, l¾p ®Æt biÓn b¸o ph¶n quang | VËt liÖu Mµng ph¶n quang Mùc in cao cÊp Dung m«i PUH3519 Dung m«i PUV T«n tr¸ng kÏm dµy 1,2mm VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,7/7 M¸y thi c«ng ¤ t« 2,5T | m2 lÝt lÝt lÝt kg % c«ng ca | 0,451 0,038 0,015 0,038 3,80 1,5 1,37 0,025 | 0,570 0,040 0,016 0,040 5,17 1,5 1,44 0,025 | 0,263 0,033 0,013 0,033 3,58 1,5 1,25 0,025 | 0,183 0,016 0,006 0,016 1,58 1,5 0,93 0,025 |
|  | 11 | 21 | 31 | 41 |

## AD.33100 g¾n viªn ph¶n quang

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- Lµm vÖ sinh hiÖn tr­êng, lÊy dÊu, canh gi÷ vµ h­íng dÉn giao th«ng. VËn hµnh lß nung keo, tr¶i keo vµ g¾n viªn ph¶n quang theo tiªu chuÈn kü thuËt. Lµm vÖ sinh lß nung keo.

- Bèc dì, vËn chuyÓn vËt t­, c«ng cô ra c«ng tr­êng b»ng xe «t« 2,5T.

§¬n vÞ tÝnh: 1 viªn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Trªn mÆt bª t«ng | Trªn mÆt ®­êng nhùa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.331 | G¾n viªn ph¶n quang | VËt liÖu Viªn ph¶n quang Keo Bituminuos Keo Megapoxy Gas DÇu DO VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ¤t« 2,5T Lß nung keo | viªn kg kg kg lÝt % c«ng ca ca | 1 - 0,1 0,004 0,001 1 0,072 0,01 0,004 | 1 0,1 - - - 1 0,069 0,01 0,004 |
|  | 10 | 20 |

AD.34100 L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®o kiÓm tra ®¸nh dÊu vÞ trÝ l¾p ®Æt, l¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m.

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | D¶i ph©n c¸ch cøng (c¸i) | D¶i ph©n c¸ch mÒm (c¸i) | D¶i ph©n c¸ch b»ng t«n l­în sãng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.341 AD.341 AD.341 | L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch cøng L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch mÒm L¾p ®Æt d¶i ph©n c¸ch b»ng t«n l­în sãng | VËt liÖu Trô bª t«ng T«n l­în sãng Trô ®ì t«n l­în sãng èng thÐp (80(100 Bu l«ng VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,0/7 | c¸i m c¸i m c¸i % c«ng | 1,00 - - - - 1,5 0,085 | 0,20 - - 2,20 - 1,5 0,058 | - 1,00 0,20 - 0,40 1,5 0,065 |
|  | 10 | 20 | 30 |

Phô lôc

C«ng t¸c lµm ®­êng

§Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu

1. CÊp phèi vËt liÖu ®¸ d¨m ®en (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)

- §¸ trén nhùa pha dÇu hoÆc nhùa ®Æc

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ nhùa % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| AO10 | §¸ | m3 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
|  | Nhùa | kg | 41,174 | 46,117 | 50,953 | 55,790 | 60,753 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- §¸ trén nhò t­¬ng hoÆc nhùa ®­êng

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ nhò t­¬ng % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| AO20 | §¸ | m3 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
|  | Nhò t­¬ng | kg | 70,010 | 79,266 | 88,350 | 97,274 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. CÊp phèi vËt liÖu bª t«ng nhùa (§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn)

- Kho¸ng chÊt

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ phèi hîp % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| AO30 | §¸ | m3 | - | - | - | 0,128 | 0,160 |
|  | C¸t | m3 | - | - | - | - | 0,194 |
|  | Bét ®¸ | kg | 47,235 | 94,470 | 141,705 | 188,940 | 236,175 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ phèi hîp % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| AO30 | §¸ | m3 | 0,192 | 0,224 | 0,256 | 0,288 |
|  | C¸t | m3 | 0,233 | 0,272 | 0,311 | 0,350 |
|  | Bét ®¸ | kg | 283,410 | - | - | - |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ phèi hîp % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| AO40 | §¸ | m3 | 0,319 | 0,351 | 0,383 | 0,415 | 0,447 |
|  | C¸t | m3 | 0,388 | 0,426 | 0,465 | 0,504 | 0,543 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ phèi hîp % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| AO40 | C¸t | m3 | 0,582 | 0,611 | 0,649 | 0,687 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

-Nhùa bi tum

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ nhùa % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| AO50 | Nhùa | Kg | 41,174 | 46,117 | 50,953 | 55,790 | 60,573 | 65,313 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ nhùa % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| AO60 | Nhùa | Kg | 70,010 | 74,654 | 79,267 | 83,888 | 88,350 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. CÊp phèi vËt liÖu nhùa pha dÇu

§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ dÇu% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| AO70 | DÇu ma dót | kg | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 |
|  | Nhùa | kg | 945,00 | 892,50 | 804,00 | 787,50 | 735,00 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. CÊp phèi vËt liÖu nhò t­¬ng nhùa ®­êng

§¬n vÞ tÝnh : 1 tÊn

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tû lÖ nhùa % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 55 | 60 |
| AO80 | Nhùa bi tum | kg | 525,000 | 577,500 | 630,000 |
|  | N­íc | m3 | 0,500 | 0,450 | 0,400 |
|  | Xót (0,2%) | kg | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
|  | Xµ phßng gèc (1%) | kg | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

## C«ng t¸c lµm mÆt ®­êng s¾t

AD.40000 §Æt ®­êng s¾t

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, bèc dì, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m

- §Æt ®­êng, giËt n©ng ®­êng c¸c ®ît

- Thu håi vËt liÖu vËn chuyÓn vÒ ga

§Æt ®­êng s¾t khæ 1,00m

AD.41000 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m

AD.41100 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç ,RAY P43,P38

§¬n vÞ tÝnh : 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ray P43 (12,5m) | Ray P38 (12,5m) |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.411 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Tµ vÑt 110x210x1800 | c¸i | 1535 | 1451 | 1535 | 1451 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 974 | 974 | 974 | 974 |
|  | B¶n ®Öm | c¸i | 3056 | 2894 | 3056 | 2894 |
|  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 9257 | 8770 | 9257 | 8770 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 776,07 | 732,5 | 801,1 | 757,5 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AD.41200 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, Ray P33-30, Ray P26-25-24

§¬n vÞ tÝnh : 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ray P33-30 (12m) | Ray P26-25-24 (10m) |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.412 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 167 | 167 | 200 | 200 |
|  | Tµ vÑt 110x210x1800 | c¸i | 1600 | 1515 | 1717 | 1616 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 168 | 168 | 201 | 201 |
|  | B¶n ®Öm | c¸i | 678 | 678 | 812 | 812 |
|  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 9647 | 9135 | 10350 | 9744 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 711,7 | 665,9 | 709,6 | 660,5 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AD.41200 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t, RAY P26-25-24

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t Ray P26-25-24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dµi 9,58m | Dµi 8,0m |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.412 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 209 | 209 | 250 | 250 |
|  | Tµ vÑt 110x210x1800 | c¸i | 1686 | 1581 | 1768 | 1642 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 211 | 211 | 251 | 251 |
|  | B¶n ®Öm | c¸i | 844 | 848 | 1015 | 1015 |
|  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 10.164 | 9537 | 10.658 | 9896 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 705,20 | 647,5 | 736,80 | 689,9 |
|  |  |  | 31 | 32 | 41 | 42 |

AD.41300 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt s¾t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ray 26-25-24 dµi 10m |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 |
| AD.413 | VËt liÖu |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 200 | 200 |
|  | Tµ vÑt | c¸i | 1700 | 1565 |
|  | LËp l¸ch | ®«i | 201 | 211 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 812 | 848 |
|  | Cãc + bul«ng cãc | c¸i | 6092 | 6348 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 515,6 | 449,1 |
|  |  |  | 11 | 12 |

AD.41300 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt s¾t, RAY P26-25-24

§¬n vÞ tÝnh : 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt s¾t Ray P26-25-24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dµi 9,58m | Dµi 8m |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.413 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 209 | 209 | 250 | 250 |
|  | Tµ vÑt | c¸i | 1669 | 1565 | 1750 | 1626 |
|  | LËp l¸ch | ®«i | 211 | 211 | 251 | 251 |
|  | Bul«ng + r«ng ®en | c¸i | 848 | 848 | 1015 | 1015 |
|  | Cãc + bul«ng cãc | c¸i | 6705 | 6348 | 7105 | 6597 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 514,3 | 443,6 | 540,6 | 458,9 |
|  |  |  | 21 | 22 | 31 | 32 |

AD.41400 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ 1,00m tµ vÑt bª t«ng

§¬n vÞ tÝnh : 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt bª t«ng dµi 12,5m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ray P43-38 |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.414 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Tµ vÑt | c¸i | 1535 | 1454 | 1535 | 1454 |
|  | LËp l¸ch | ®«i | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  | Bul«ng + r«ng ®en | c¸i | 974 | 974 | 974 | 974 |
|  | Cãc + bul«ng cãc | c¸i | 6172 | 5846 | 6172 | 5846 |
|  | S¾t ®Öm gãt cãc | c¸i | 6172 | 5846 | 6172 | 5846 |
|  | S¾t ch÷ U | c¸i | 6172 | 5846 | 6172 | 5846 |
|  | §Öm cao su | c¸i | 3086 | 2923 | 3086 | 2923 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1301,5 | 1254,6 | 1286,2 | 1231,3 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

§Æt ®­êng s¾t trong ga khæ 1,00m

§¬n vÞ tÝnh : 1000m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç ®Öm s¾t Ray P43-33 dµi 12,5m | Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ray P33-30 dµi 12,0m | Ray P26-25-24 ChiÒu dµi (m) |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 | 9,58 | 8,00 |
| AD.421 AD.422 | §Æt ®­êng s¾t trong ga khæ 1,00m tµ vÑt gç ®Öm s¾t Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 160 | 167 | 200 | 209 | 250 |
|  |  | Tµ vÑt | c¸i | 1454 | 1515 | 1616 | 1581 | 1642 |
|  |  | LËp l¸ch | ®«i | 161 | 168 | 201 | 211 | 251 |
|  |  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 974 | 678 | 812 | 848 | 1015 |
|  |  | B¶n ®Öm | c¸i | 2894 |  |  |  |  |
|  |  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 8770 | 9135 | 9744 | 9420 | 9896 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 657,3 | 575,5 | 542,8 | 537,4 | 553,7 |
|  |  |  |  | 11 | 11 | 21 | 22 | 23 |

§Æt ®­êng s¾t trong ga khæ 1,00m

§¬n vÞ tÝnh : 1000m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt s¾t | Tµ vÑt bª t«ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ray P26-25-24 dµi (m) | Ray P43 dµi 12,5m | Ray P38 dµi 12,5m |
|  |  |  |  | 10,0 | 9,58 | 8,0 |  |  |
| AD.423 | Tµ vÑt s¾t | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 200 | 209 | 250 | 160 | 160 |
|  |  | Tµ vÑt | c¸i | 1600 | 1565 | 1626 | 1454 | 1454 |
|  |  | LËp l¸ch | ®«i | 201 | 211 | 251 | 161 | 161 |
|  |  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 812 | 848 | 1015 | 974 | 974 |
| AD.424 | Tµ vÑt bª t«ng | Cãc+bul«ng cãc | c¸i | 6496 | 6348 | 6597 | - | - |
|  |  | S¾t ®Öm gãt cãc | c¸i | - | - | - | 5846 | 5846 |
|  |  | S¾t ch÷ U | c¸i | - | - | - | 5846 | 5846 |
|  |  | §Öm cao su | c¸i | - | - | - | 5846 | 5846 |
|  |  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | - | - | - | 2923 | 2923 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 407,6 | 403,3 | 415,5 | 1246,9 | 1234,9 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |

AD.43000 §Æt ®­êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç ®Öm s¾t Ray P43-38 dµi 12,5m | Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ray P43-38 dµi 12,0m | Ray P26-25-24 dµi (m) |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 | 9,58 | 8,00 |
| AD.431 | §Æt ®­êng s¾t ®ãn tiÔn khæ 1,00m tµ vÑt gç ®Öm s¾t | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 160 | 167 | 200 | 209 | 250 |
|  |  | Tµ vÑt | c¸i | 1454 | 1348 | 1515 | 1477 | 1515 |
|  |  | LËp l¸ch | ®«i | 161 | 168 | 201 | 211 | 251 |
|  |  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 974 | 678 | 812 | 848 | 1015 |
| AD.432 | Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t | B¶n ®Öm | c¸i | 2894 | - | - | - | - |
|  |  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 8770 | 8124 | 9315 | 8904 | 4135 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 657,3 | 523,2 | 495,6 | 515,5 | 507,9 |
|  |  |  |  | 11 | 11 | 21 | 22 | 23 |

§Æt ®­êng ®ãn tiÔn khæ 1,00m

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· HiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt s¾t | Tµ vÑt bª t«ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ray P26-25-24 dµi (m) | Ray P43 Dµi 12,5m | Ray P38 Dµi 12,5m |
|  |  |  |  | 10,0 | 9,58 | 8,0 |  |  |
| AD.433 | Tµ vÑt s¾t | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ray | thanh | 200 | 209 | 250 | 160 | 160 |
|  |  | Tµ vÑt | c¸i | 1500 | 1462 | 1500 | 1454 | 1454 |
|  |  | LËp l¸ch | ®«i | 201 | 211 | 251 | 161 | 161 |
|  |  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 812 | 848 | 1015 | 974 | 974 |
| AD.434 | Tµ vÑt bª t«ng | Cãc+bul«ng cãc | c¸i | 6090 | 5936 | 6090 | - | - |
|  |  | S¾t ®Öm gãt cãc | c¸i | - | - | - | 5846 | 5846 |
|  |  | S¾t ch÷ U | c¸i | - | - | - | 5846 | 5846 |
|  |  | §Öm cao su | c¸i | - | - | - | 5846 | 5846 |
|  |  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | - | - | - | 2923 | 2923 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 382,6 | 376,0 | 386,9 | 1246,9 | 1234,9 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 |

AD.44000 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç ®Öm s¾t Ray P43-38 dµi 12,5m | Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t Ray P33-30 dµi 12,5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.441 | §Æt ®­êng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | s¾t nh¸nh, | Ray | thanh | 160 | 160 | 167 | 167 |
|  | tr¸nh t¹m khæ | Tµ vÑt | c¸i | 1293 | 1212 | 1347 | 1252 |
|  | 1,00m tµ vÑt | LËp l¸ch | ®«i | 161 | 161 | 168 | 168 |
|  | gç ®Öm s¾t | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 974 | 974 | 678 | 678 |
|  |  | B¶n ®Öm | c¸i | 2572 | 2412 | - | - |
| AD.442 | Tµ vÑt gç | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 7792 | 7038 | 8124 | 7612 |
|  | kh«ng ®Öm | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | s¾t | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 696,5 | 740,1 | 626,7 | 582,0 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

§Æt ®­êng s¾t nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt gç  (tiÕp theo)

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç kh«ng ®Öm s¾t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ray 26-25-24 |
|  |  |  | dµi 10,00m | dµi 9,58m | dµi 8,00m |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.442 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 200 | 200 | 209 | 209 | 250 | 250 |
|  | Tµ vÑt | c¸i | 1515 | 1414 | 1477 | 1372 | 1515 | 1389 |
|  | LËp l¸ch | ®«i | - | 201 | - | 211 | - | 251 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 812 | 812 | 818 | 818 | 1015 | 1015 |
|  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 9135 | 8526 | 8434 | 8270 | 9135 | 8374 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 649,6 | 595,1 | 639,8 | 583,1 | 658,3 | 589,7 |
|  |  |  | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | 52 |

AD.44300 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m khæ 1,00m tµ vÑt s¾t

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ray 26-25-24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dµi 10,00m | dµi 9,58m | dµi 8,00m |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.443 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 200 | 200 | 209 | 209 | 250 | 250 |
|  | Tµ vÑt | c¸i | 1500 | 1400 | 1462 | 1358 | 1500 | 2375 |
|  | LËp l¸ch | ®«i | 201 | 201 | 211 | 211 | 251 | 251 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 812 | 812 | 848 | 848 | 1015 | 1015 |
|  | Cãc+bul«ng cãc | c¸i | 6090 | 5684 | 5936 | 5513 | 6090 | 5582 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 579,9 | 514,5 | 566,8 | 499,2 | 586,4 | 504,7 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |

AD.45000 §Æt ®­êng s¾t khæ réng 1,435m

AD.45100 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i nÆng vµ lo¹i võa, tµ vÑt gç ®Öm s¾t

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç ®Öm s¾t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ray P43 dµi 12,5m | Ray P38 dµi 12,5m |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.451 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Tµ vÑt | c¸i | 1939 | 1778 | 1939 | 1778 |
|  | LËp l¸ch | ®«i | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 974 | 974 | 974 | 974 |
|  | B¶n ®Öm | c¸i | 3538 | 3859 | 3859 | 3538 |
|  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 11.698 | 10.718 | 11.693 | 10.718 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1071,5 | 963,5 | 1049,6 | 941,7 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AD.45200 §Æt ®­êng chÝnh trong ga

AD.45300 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m tµ vÑt gç ®Öm s¾t

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §­êng chÝnh trong ga xÝ nghiÖp tµ vÑt gç, ®Öm s¾t | §­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ray P43-44, P38-41 |
|  |  |  |  | P43-44 | P38-41 | §é cong R(m) |
|  |  |  |  |  |  | (500 | >500 |
| AD.452 | §­êng chÝnh | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | trong ga xÝ | Ray | thanh | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | nghiÖp, tµ vÑt | Tµ vÑt | c¸i | 1778 | 1778 | 1616 | 1616 |
|  | gç ®Öm s¾t | LËp l¸ch | ®«i | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  |  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 974 | 974 | 974 | 974 |
| AD.453 | §­êng nh¸nh, | B¶n ®Öm | c¸i | 3538 | 3538 | 3537 | 3215 |
|  | tr¸nh t¹m, | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 10718 | 10718 | 9744 | 10718 |
|  | tµ vÑt gç | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ®Öm s¾t | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 875,2 | 873,1 | 1019,15 | 911,2 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 11 | 12 |

AD.45400 §Æt ®­êng s¾t chÝnh tuyÕn khæ réng 1,435m lo¹i võa vµ nhÑ, tµ vÑt gç ®Öm s¾t

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ray P43-44 | Ray P38-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | §é cong R(m) |
|  |  |  | (500 | >500 | (500 | >500 |
| AD.454 | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | Ray | thanh | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Tµ vÑt | c¸i | 1778 | 1616 | 1778 | 1616 |
|  | LËp l¸ch | ®«i | 161 | 161 | 161 | 161 |
|  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 974 | 974 | 974 | 974 |
|  | B¶n ®Öm | c¸i | 3538 | 3215 | 3538 | 3215 |
|  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 10718 | 9744 | 10718 | 9744 |
|  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 984,2 | 876,3 | 960,3 | 852,3 |
|  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AD.46100§Æt ®­êng lång, ®­êng ga xÝ nghiÖp

AD.47100 §Æt ®­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m Tµ vÑt gç ®Öm s¾t ray P43-44, P38

§¬n vÞ tÝnh: 1000m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §­êng ga xÝ nghiÖp, tµ vÑt gç ®Öm s¾t | §­êng nh¸nh, tr¸nh, t¹m, tµ vÑt gç ®Öm s¾t Ray P43-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ray P43-44 | Ray P38 | §é cong R(m) |
|  |  |  |  |  |  | (500 | >500 |
| AD.461 | §­êng lång, | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  | ®­êng ga xÝ | Ray | thanh | 240 | 240 | 240 | 240 |
|  | nghiÖp, tµ vÑt | Tµ vÑt | c¸i | 1454 | 1454 | 1293 | 1212 |
|  | gç ®Öm s¾t | LËp l¸ch | ®«i | 241 | 241 | 241 | 241 |
|  |  | Bul«ng+r«ng ®en | c¸i | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
| AD.462 | §­êng nh¸nh, | B¶n ®Öm | c¸i | 4342 | 4342 | 3858 | 3618 |
|  | tr¸nh t¹m, | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 13155 | 13155 | 11692 | 10962 |
|  | tµ vÑt gç | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ®Öm s¾t | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1115,0 | 1093,2 | 1154,3 | 1081,3 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 11 | 12 |

AD.50000 l¾p §Æt c¸c phô kiÖn ®­êng s¾t

AD.51100 L¾p thanh gi»ng cù ly cho ®­êng 1,00m vµ 1,435m

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- L¾p thanh gi»ng cù ly ®óng tiªu chuÈn kü thuËt.

- VËn chuyÓn thanh gi»ng vµ phô kiÖn trong ph¹m vi 1500m.

§¬n vÞ tÝnh: 1km ®­êng s¾t cã thanh gi»ng

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i 5 thanh gi»ng cho 1 cÇu ray | Lo¹i 3 thanh gi»ng cho 1 cÇu ray |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.511 | L¾p thanh gi»ng | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Thanh gi»ng s¾t |  |  |  |
|  |  | 25 vµ phô kiÖn | bé | 400 | 240 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 31,90 | 19,10 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AD.51200 L¾p thiÕt bÞ phßng x« cho ®­êng 1,00m vµ 1,435m

§¬n vÞ tÝnh: 1km cã phßng x«

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Dèc(5(( 2 chiÒu | Dèc>5(( 1 chiÒu | TÇu h·m tr­íc ga 1 chiÒu | Phßng x« cho 1 bé ghi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.512 | L¾p thiÕt bÞ phßng x« | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ng¨n phßng x« | c¸i | 640 | 640 | 320 | 24 |
|  |  | Gç phßng x« |  |  |  |  |  |
|  |  | 100x100x700 | thanh | 960 | 1920 | 960 | 12 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 29,90 | 47,90 | 23,90 | 1,20 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AD.51300l¾p gi¸ ray dù phßng

§¬n vÞ tÝnh: 1km ®­êng c¸c lo¹i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.513 | L¾p gi¸ ray dù phßng | VËt liÖu |  |  |
|  |  | Ray dù phßng | thanh | 2 |
|  |  | LËp l¸ch | ®«i | 1 |
|  |  | Trô (BT ®óc s½n) |  |  |
|  |  | 150x320x720 | c¸i | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1,20 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.52000 §Æt c¸c lo¹i ghi

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

§Æt hoµn chØnh 1 bé ghi vµ phô kiÖn ®óng yªu cÇu kü thuËt.

AD.52100 §Æt ghi ®­êng s¾t khæ réng 1,00m. Ray P43, P38

§¬n vÞ tÝnh: bé

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tg1/10 dµi 21,414m | Tg1/10 dµi 24,00m | Tg1/9 dµi 22,312m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.521 | §Æt ghi ®­êng s¾t khæ 1,00m | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Ghi vµ phô kiÖn | bé | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Tµ vÑt gç | thanh | 57 | 51 | 49 |
|  |  | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 590 | 540 | 520 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AD.52200 §Æt ghi ®­êng s¾t khæ réng 1,435m.

AD.52300 ®Æt ghi ®­êng lång Ray P43, P38

§¬n vÞ tÝnh: bé

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §Æt ghi ®­êng 1,435m Ray P43 Tg1/10 dµi 34,41m | §Æt ghi ®­êng lång P43-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tg1/10 dµi 24,552m | Tg1/9 dµi 24,552m |
| AD.522 | §Æt ghi ®­êng s¾t khæ 1,435m | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Ghi vµ phô kiÖn | bé | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Tµ vÑt gç | thanh | 75 | 59 | 60 |
| AD.523 | §Æt ghi ®­êng lång | §inh cr¨mp«ng | c¸i | 634 | 688 | 680 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 78,5 | 97,7 | 97,7 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 21 |

Phô b¶n: Sè l­îng - chiÒu dµi tµ vÑt cho c¸c lo¹i ghi

| Sè thø tù | Sè l­îng vµ chiÒu dµi tµ vÑt (m) | Lo¹i ghi |
| --- | --- | --- |
|  |  | A. ®­êng 1,00m | B. §­êng 1,435m |
|  |  | Ghi P43 tg 1/10 dµi 24,414m | Ghi P43 tg1/10 dµi 21,006m | Ghi P43 tg 1/9 dµi 22,312m | Ghi P38 tg1/10 dµi 24,414m | Ghi P43 tg 1/9 dµi 24,414m | Ghi P43 tg1/10 dµi 31,414m |
| 1 | 2,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 2 | 2,10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | - |
| 3 | 2,30 | 12 | 8 | 6 | 12 | 6 | - |
| 4 | 2,50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - |
| 5 | 2,60 | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | 2,70 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - |
| 7 | 2,75 | - | - | - | - | - | 8 |
| 8 | 2,90 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 9 | 3,05 | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | 3,10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 11 | 3,20 | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | 3,30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
| 13 | 3,35 | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | 3,50 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | 3,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| 16 | 3,65 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 |
| 17 | 3,70 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 18 | 3,80 | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | 3,90 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 20 | 3,95 | - | - | - | - | - | 5 |
| 21 | 4,10 | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | 4,14 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 4,25 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | 4,40 | - | - | - | - | - | 3 |
| 25 | 4,41 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 4,55 | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 | 4,59 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 4,70 | - | - | - | - | - | 3 |
| 29 | 4,83 | - | - | - | - | - | 3 |
| Tæng sè tµ vÑt : | 57 | 51 | 19 | 37 | 19 | 75 |

AD.60000 lµm nÒn ®¸ ba l¸t

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

Xóc ®¸, x¨m chÌn ®¸, lµm b¨ng kÕt theo yªu cÇu kü thuËt.

AD.61100 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ®­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Tµ vÑt gç | Tµ vÑt s¾t | Tµ vÑt bª t«ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | §­êng 1,00m | §­êng 1,435 m |  |  |
| AD.611 | Lµm nÒn ®¸ ba l¸t ®­êng | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | §¸ 6x8 | m3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,98 | 1,01 | 1,10 | 1,03 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 31 |

AD.61200 Lµm nÒn ®¸ ba l¸t c¸c lo¹i ghi

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ghi ®­êng 1,00m | Ghi ®­êng 1,435m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.612 | Lµm nÒn ®¸ ba l¸t ghi | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | §¸ 6x8 | m3 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1,10 | 1,20 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

## Ad.62000 S¶n xuÊt, l¾p dùng, th¸o dì ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng

### Ad.62100 S¶n xuÊt ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m, s¶n xuÊt ®­êng tr­ît b»ng thÐp h×nh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S¶n xuÊt ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng b»ng thÐp h×nh | VËt liÖu |  |  |
|  |  | ThÐp ch÷ U | kg | 1.025 |
|  |  | Que hµn | kg | 7,020 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 |
| AD.621 |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 5,080 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |
|  |  | M¸y c¾t ®ét liªn hîp 2,8Kw | ca | 0,160 |
|  |  | CÇn trôc b¸nh xÝch 16T | ca | 0,040 |
|  |  | M¸y hµn 23Kw | ca | 1,823 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 |
|  |  |  |  | 10 |

### AD.62200L¾p dùng ®­êng tr­ît hÇm ®øng, hÇm nghiªng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, di chuyÓn, l¾p dùng, c¨n chØnh, ®Þnh vÞ ®­êng tr­ît theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | HÇm ®øng | HÇm nghiªng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L¾p dùng ®­êng tr­ît thÐp h×nh hÇm ®øng, hÇm nghiªng | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 20,000 | 22,000 |
|  |  | Que hµn | kg | 14,742 | 16,380 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2 | 2 |
| AD.622 |  | Nh©n c«ng 4,0/7 | c«ng | 43,700 | 49,000 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y hµn 23Kw | ca | 3,827 | 4,253 |
|  |  | Têi ®iÖn 1,5T | ca | 1,013 | 1,125 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

### AD.63000L¾p ®Æt, th¸o dì  ®­êng goßng trong hÇm

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, kiÓm tra, dän s¹ch nÒn. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.  KiÓm tra c¸c cÊu kiÖn cña ray, ®Æt tµ vÑt, ray. L¾p gi÷ c¸c cÊu kiÖn. Hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

### AD.63100 L¾p ®Æt ®­êng goßng khæ 0,9m, tµ vÑt gç

§¬n vÞ tÝnh:  1m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L¾p ®Æt ®­êng goßng t¹m khæ 0,9m, tµ vÑt gç, ray P24 trong hÇm | VËt liÖu |  |  |
|  |  | Ray P24 | kg | 50,400 |
|  |  | TÊm lãt | kg | 6,090 |
| AD.631 |  | TÊm èp | kg | 2,110 |
|  |  | §inh vÊu | kg | 1,890 |
|  |  | Bul«ng vµ ®ai èc | kg | 0,260 |
|  |  | Vßng ®Öm | kg | 0,020 |
|  |  | Tµ vÑt gç | m3 | 0,040 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,98 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chó:

C«ng t¸c l¾p ®Æt ®­êng goßng ®­îc tÝnh cho ®o¹n ®­êng th¼ng. Tr­êng hîp thi c«ng c¸c ®o¹n ®­êng vßng th× hao phÝ nh©n c«ng ®­îc nh©n thªm hÖ sè 1,15.

### AD.63200 Th¸o dì ®­êng goßng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

Th¸o dì vËn chuyÓn b»ng thñ c«ng ph¹m vi 1.500 m

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Thanh ray | Tµ vÑt gç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.632 | - Th¸o dì thanh ray - Th¸o dì tµ vÑt gç | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 0,450 | - |
| AD.632 |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | - | 0,128 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AD.70000 l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu

AD.71000 trång cét mèc, biÓn b¸o

AD.71100 Trång cét km

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- S¬n kÎ ch÷, trång, chÌn v÷a ch©n cét ngay th¼ng ®óng vÞ trÝ, ®óng tiªu chuÈn kü thuËt

-VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.711 | Trång cét km | VËt liÖu |  |  |
|  |  | Cét km | c¸i | 1,01 |
|  |  | §Õ ch©n cét bª t«ng ®óc s½n | c¸i | 1,01 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,30 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.71200 Trång cét vµ biÓn ®­êng vßng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- S¬n kÎ ch÷ cét, biÓn

- Trång c¸c cét N§, NC, TD, TC, biÓn ghi sè hiÖu cña ®­êng cong

- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 1500m

§¬n vÞ tÝnh: 1 ®­êng vßng

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.712 | Trång cét vµ biÓn ®­êng vßng | VËt liÖu |  |  |
|  |  | Cét ®­êng vßng bª t«ng ®óc s½n | c¸i | 4,04 |
|  |  | BiÓn ®­êng vßng bª t«ng ®óc s½n | c¸i | 1,01 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,75 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.71300 Trång biÓn ®æi dèc (hoÆc trång dèc xung ®ét)

§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.713 | Trång biÓn | VËt liÖu |  |  |
|  | ®æi dèc | BiÓn ®æi dèc bª t«ng ®óc s½n | c¸i | 1,01 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,15 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.71400 Trång biÓn kÐo cßi (hoÆc biÓn b¸o ®­êng ngang, biÓn b¸o chó ý tÇu háa)

§¬n vÞ tÝnh : 1c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.714 | Trång biÓn kÐo cßi | VËt liÖu |  |  |
|  |  | BiÓn kÐo cßi bª t«ng ®óc s½n | c¸i | 1,01 |
|  |  | V÷a xi m¨ng chÌn ch©n cét | m3 | 0,005 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 0,30 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.71500 L¾p dùng cét th«ng tin, tÝn hiÖu

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- ChuÈn bÞ ®­a cét vµo vÞ trÝ dùng cét, ®iÒu chØnh cét, kª chÌn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn cét trong ph¹m vi 1000m

- NÕu l¾p dùng cét ë n¬i lÇy léi, ®åi nói, ao hå, th× ®Þnh møc nh©n c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,2 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.

- NÕu vËn chuyÓn cét >1000m th× cø 500m vËn chuyÓn tiÕp theo ®Þnh møc nh©n c«ng ®­îc céng thªm 0,79 c«ng/cét cho c¸c ®Þnh møc l¾p ®Æt t­¬ng øng.

L¾p dùng cét th«ng tin, cét ®¸nh dÊu ®Çu c¸p

§¬n vÞ tÝnh: 1cét

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i cét | Cét ®¸nh dÊu 1,2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6m | 7m | 8m | 9m |  |
| AD.7151 | L¾p dùng cét th«ng tin h×nh ch÷ H | VËt liÖu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cét bª t«ng ch÷ H | cét | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ThÐp lµm d©y co (6 | kg | 7,68 | 8,55 | 10,24 | 10,55 | - |
|  |  | ThÐp trßn (18 | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - |
| AD.7152 | Cét ®¸nh dÊu | T¨ng ®¬ M12 | c¸i | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
|  |  | Bu l«ng M12 | c¸i | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 7,62 | 9,41 | 11,22 | 13,12 | 0,95 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |

L¾p dùng cét tÝn hiÖu

§¬n vÞ tÝnh: 1cét

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Lo¹i cét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7,5m | 8,5m | 9,5m |
| AD.7153 | L¾p dùng cét tÝn hiÖu | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Cét bª t«ng li t©m | cét | 1 | 1 | 1 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4/7 | c«ng | 18,4 | 20,13 | 23 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

AD.72100 L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, cét ®¸nh dÊu

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c phô kiÖn, l¾p phô kiÖn ®Êu d©y, thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo yªu cÇu kü thuËt.

- VËn chuyÓn vËt liÖu, phô kiÖn trong ph¹m vi 500m.

§¬n vÞ tÝnh: 1cét

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cét tÝn hiÖu | Cét ®¸nh dÊu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vµo ga | Ra ga |  |
| AD.721 | L¾p ®Æt c¸c phô kiÖn cét tÝn hiÖu, | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | C¬ cÊu tÝn hiÖu lo¹i 2 ®Ìn | c¸i | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Gi¸ trªn b¾t c¬ cÊu vµo cét | bé | 3 | 1 | - |
|  |  | Gi¸ d­íi b¾t c¬ cÊu vµo cét | bé | 3 | 1 | - |
| AD.721 | Cét ®¸nh dÊu | Bu l«ng ch÷ U, M12 | c¸i | 7 | 3 | - |
|  |  | èng luån d©y tÝn hiÖu (32 | m | 3 | 1 | - |
|  |  | §ui ®Ìn tÝn hiÖu | c¸i | 5 | 2 | 2 |
|  |  | Bãng ®Ìn 25W | c¸i | 5 | 2 | 2 |
|  |  | ThÊu kÝnh tÝn hiÖu | c¸i | 10 | 4 | 4 |
|  |  | èng luån d©y (52 | m | 1,5 | 0,6 | 1 |
|  |  | T¸n che ®Ìn | c¸i | 3 | 1 | - |
|  |  | D©y ®iÖn 19x0,52 | m | 100 | 50 | 20 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 27,7 | 13,5 | 9,2 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 |

AD.73100 L¾p ®Æt ghi tÝn hiÖu

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ l¾p ghi, l¾p c¸c phô kiÖn tay quay ghi, bé quay ghi, bé biÓu thÞ ghi, c¸c lo¹i cÇn ®éng t¸c, thö ho¹t ®éng, hoµn thiÖn c«ng t¸c l¾p theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

- VËn chuyÓn vËt t­, phô kiÖn trong ph¹m vi 300m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 bé ghi

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Ghi c¬ khÝ | Ghi ®iÖn ®¬n | Ghi liªn ®éng | Ghi lång 3 ®Çu d©y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.731 | L¾p ®Æt ghi tÝn hiÖu | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ghi tÝn hiÖu | bé | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Hép kho¸ ®iÖn | c¸i | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  | C«ng t¾c ®¹p ch©n | c¸i | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bul«ng M20x65 | c¸i | - | 8 | 12 | 16 |
|  |  | Bul«ng ®Çu vu«ng M20x70 | c¸i | - | 4 | 14 | 4 |
|  |  | Bul«ng M14x50 | c¸i | - | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Bul«ng M14x70 | c¸i | - | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Bul«ng M22x350 | c¸i | 4 | - | - | - |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | - | 10 | 40 | 10 |
|  |  | D©y ®iÖn | m | - | 15 | 30 | 15 |
|  |  | æ kho¸ | c¸i | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Bul«ng M18x200 | c¸i | - | 3 | 6 | 6 |
|  |  | Bul«ng M12x150 | c¸i | - | - | 120 | 16 |
|  |  | èng thÐp D36 | m | - | - | 70 | 10 |
|  |  | B¸nh xe ®ì èng | bé | - | - | 30 | 4 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 14,2 | 38,7 | 91 | 82,57 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 | 41 |

AD.74100 KÐo r¶i d©y th«ng tin

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc vµ sau khi kÐo d©y, vËn chuyÓn, ra d©y d­íi ®Êt, g¸c d©y lªn xµ, c¨ng h·m, hµn nèi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÐo r¶i d©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

- NÕu kÐo r¶i d©y trªn ®åi, nói, hå ao, bïn lÇy s«ng ngßi, ®Þnh møc nh©n c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,2

- Tr­êng hîp th¸o dì d©y th«ng tin ®Þnh møc nh©n c«ng nh©n víi hÖ sè 0,8 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng.

§¬n vÞ tÝnh: 1km/sîi

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | D©y s¾t | D©y l­ìng kim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (3mm | (4mm | (2,5mm | (3mm |
| AD.741 | KÐo r¶i d©y s¾t,d©y l­ìng kim | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | D©y dÉn | kg | 56 | 102 | 42 | 60 |
|  |  | D©y h·m | kg | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | ThiÕc hµn | kg | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | A xÝt hµn | lÝt | 0,05 | 0,05 | - | - |
|  |  | Nhùa th«ng | kg | - | - | 0,01 | 0,01 |
|  |  | V©t liÖu kh¸c | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 8,2 | 9,15 | 8 | 8,2 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 21 | 22 |

AD.74200 L¾p xµ th«ng tin

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

ChuÈn bÞ, kiÓm tra chÊt l­îng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ, l¾p xµ, bé sø vµo xµ theo yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 xµ

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Xµ 1,1m | Xµ 2,5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.742 | L¾p xµ th«ng tin | VËt liÖu |  |  |  |
|  |  | Xµ | c¸i | 1 | 1 |
|  |  | Sø | c¸i | 4 | 8 |
|  |  | Cuèng sø | c¸i | 4 | 8 |
|  |  | Thanh chèng | c¸i | 2 | 2 |
|  |  | Puli D14 | c¸i | 5 | 5 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2 | 2 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 1,01 | 1,38 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

AD.74300 L¾p ®Æt bé gi¸ ®ì ®Æt bé quay ghi

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c vÞ trÝ, ®¸nh dÊu, khoan ray, khoan c¸c phô kiÖn, l¾p bé gi¸ ®ì hoµn chØnh

- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 bé gi¸ ®ì

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.743 | Bé gi¸ ®ì ®Æt bé ray ghi | VËt liÖu |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh 100x100 | m | 9,6 |
|  |  | ThÐp h×nh 50x50 | m | 4,4 |
|  |  | S¾t L b¾t ray | c¸i | 4 |
|  |  | §Öm chèng xo¸y | c¸i | 4 |
|  |  | Long ®en vªnh | c¸i | 10 |
|  |  | Bul«ng M 20x50 | c¸i | 4 |
|  |  | Bul«ng M 20x70 | c¸i | 10 |
|  |  | Bul«ng M 20x75 | c¸i | 8 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 3 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 6 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.74400 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®­êng ray

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, ph©n r¶i phô kiÖn, khoan ray ®Ó l¾p d©y dÉn, l¾p c¸c phô kiÖn, ®iÒu chØnh vµ thö ho¹t ®éng, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 m¹ch

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.744 | L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®­êng ray | VËt liÖu |  |  |
|  |  | LËp l¸ch P43 | m | 8 |
|  |  | TÊm c¸ch ®iÖn PVC | m | 8 |
|  |  | MiÕng c¸ch ®iÖn ch÷ I | c¸i | 8 |
|  |  | D©y dÉn thÐp nhiÒu sîi | m | 11,5 |
|  |  | Chèt d©y | c¸i | 10 |
|  |  | Bul«ng M 24 | c¸i | 24 |
|  |  | èng vµ ®Öm c¸ch ®iÖn | c¸i | 48 |
|  |  | Bul«ng M 16x200 | c¸i | 2 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 2,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 35,4 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.74500 L¾p ®Æt hép c¸p, hßm biÕn thÕ tÝn hiÖu

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- ChuÈn bÞ, l¾p hép c¸p, hßm biÕn thÕ vµo vÞ trÝ, lªn ®Çu c¸p, ®æ xi c¸ch ®iÖn, thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m.

§¬n vÞ tÝnh: 1 hép

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Hép c¸p cuèi | Hép c¸p ph©n h­íng | Hßm biÕn thÕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.745 | L¾p hép c¸p, hßm biÕn thÕ tÝn hiÖu | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | Hép c¸p b»ng gang | c¸i | 1 | 1 | 1 |
|  |  | B¶ng ®Êu d©y | c¸i | 4 | 7 | 2 |
|  |  | Cäc ®Êu d©y ®ång m¹ | bé | 24 | 42 | 12 |
|  |  | èng b¶o vÖ (32 | c¸i | 2 | 7 | 4 |
|  |  | D©y ®iÖn | m | 2,5 | 3 | 2,5 |
|  |  | Bu l«ng M16x200 | c¸i | - | 2 | - |
|  |  | Bu l«ng M12x200 | c¸i | 2 | - | 4 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 5/7 | c«ng | 9,2 | 14,42 | 16,45 |
|  |  |  |  | 11 | 21 | 31 |

AD.74600 L¾p c¸c lo¹i r¬ le tÝn hiÖu ch¹y tµu

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, l¾p ®Æt vµ ®o kiÓm ®Ó ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh

- VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 300m

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.746 | L¾p c¸c lo¹i r¬ le | VËt liÖu |  |  |
|  |  | R¬ le | c¸i | 1 |
|  |  | §Õ c¾m r¬ le | c¸i | 1 |
|  |  | Quang treo r¬ le | c¸i | 1 |
|  |  | Chèt ph©n lo¹i | c¸i | 2 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 10 |
|  |  | Nh©n c«ng 5/7 | c«ng | 5,75 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.74700 L¾p ®Æt m¸y th«ng tin

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, kiÓm tra lau chïi m¸y, vËn chuyÓn ®­a m¸y ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt,®Êu d©y thö ®iÖn khÝ, hoµn thiÖntheo yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §iÖn tho¹i nam ch©m | Céng ®iÖn ®iÒu ®é |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.747 | L¾p ®Æt tæng ®µi | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 57 | 74 |
|  |  |  |  | 11 | 12 |

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.747 | L¾p ®Æt m¸y ®ãng ®­êng | VËt liÖu |  |  |
|  |  | ThÐp h×nh | kg | 42 |
|  |  | D©y ®iÖn | m | 250 |
|  |  | Bul«ng M16x250 | c¸i | 4 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 61,53 |
|  |  |  |  | 21 |

AD.74800 L¾p ®Æt m¹ng c¸p ngÇm

Thµnh phÇn c«ng viÖc :

- ChuÈn bÞ, kiÓm tra ®o ®¹c ®iÖn khÝ c¸p, têi c¸p, r¶i c¸p xuèng r·nh, lµm ®Çu c¸p, kiÓm tra th«ng m¹ch cña c¸p, hoµn thiÖn theo yªu cÇu kü thuËt.

- VËn chuyÓn xa trong ph¹m vi 500m.

§¬n vÞ tÝnh: 100m

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.748 | L¾p ®Æt c¸p ngÇm | VËt liÖu |  |  |
|  |  | C¸p | m | 101 |
|  |  | èng b¶o vÖ c¸p (50 | m | 4 |
|  |  | Cäc mèc c¸p | c¸i | 2 |
|  |  | 120x120x1200 |  |  |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 5,41 |
|  |  |  |  | 10 |

AD.81000 S¶n xuÊt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, ®o lÊy dÊu, triÓn khai t«n, c¾t, uèn khoan lç, hµn, s¬n chèng rØ 2 n­íc trong  vµ ngoµi phao, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

AD.81100 S¶n xuÊt phao tiªu

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn c«ng viÖc | §¬n vÞ | §­êng kÝnh phao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| AD.811 | S¶n xuÊt phao tiªu b¸o hiÖu ®­êng s«ng | VËt liÖu ThÐp tÊm ThÐp trßn Que hµn Bu l«ng M14 ¤ xy KhÝ ga Jo¨ng cao su dÇy 10mm DÇu háa S¬n chèng rØ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y hµn 23KW M¸y khoan 4,5KW M¸y cuèn èng CÇn cÈu 10T M¸y kh¸c | kg kg kg con chai kg m2 lÝt kg % c«ng ca ca ca ca % | 126,8 5,06 8,5 12 0,4 1,2 0,16 1 0,92 3 22,3 0,55 0,22 0,06 0,01 1 | 214,7 12,6 9,1 12 0,43 1,29 0,16 1 1,24 3 28,9 0,96 0,38 0,11 0,01 1 | 293,4 20,08 12,2 12 0,58 1,74 0,25 1 1,70 3 36,8 1,32 0,53 0,15 0,01 1 | 498,8 23,69 13,9 12 0,66 1,98 0,25 1 2,89 3 49,77 2,2 0,88 0,25 0,01 1 |
|  | 11 | 21 | 31 | 41 |

AD.81200 S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn c«ng viÖc | §¬n vÞ | Cét b¸o hiÖu ®­êng kÝnh 160mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu dµi cét 5,5m | ChiÒu dµi cét 6,5m | ChiÒu dµi cét 7,5m |
| AD.812 | S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng (160 | VËt liÖu ThÐp tÊm ThÐp trßn Que hµn Bu l«ng M14 ¤ xy KhÝ ga S¬n chèng rØ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y hµn 23KW M¸y khoan 4,5KW M¸y cuèn èng M¸y kh¸c | kg kg kg c¸i chai kg kg % c«ng ca ca ca % | 150,8 8,41 2,51 8 0,25 0,75 0,9 3 11,35 1,07 0,27 0,07 1 | 171,3 9,71 2,94 8 0,27 0,81 1,02 3 12,92 1,22 0,30 0,08 1 | 191,9 11,00 3,36 8 0,29 0,87 1,14 3 14,49 1,37 0,34 0,09 1 |
|  | 11 | 12 | 13 |

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn c«ng viÖc | §¬n vÞ | Cét b¸o hiÖu ®­êng kÝnh 200 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu dµi cét 5,5m | ChiÒu dµi cét 6,5m | ChiÒu dµi cét 7,5m |
| AD.812 | S¶n xuÊt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng (200 | VËt liÖu ThÐp tÊm ThÐp trßn Que hµn Bu l«ng M14 «xy KhÝ ga S¬n chèng rØ VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y hµn 23KW M¸y khoan 4,5KW M¸y cuèn èng M¸y kh¸c | kg kg kg c¸i chai kg kg % c«ng ca ca ca % | 184,2 8,41 2,80 8 0,25 0,75 1,10 3 12,35 1,30 0,32 0,08 1 | 209,8 9,71 3,25 8 0,27 0,81 1,25 3 13,90 1,48 0,37 0,10 1 | 235,5 11,00 3,70 8 0,29 0,87 1,40 3 15,50 1,66 0,41 0,12 1 |
|  | 21 | 22 | 23 |

AD.81300 s¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn c«ng viÖc | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.813 | S¶n xuÊt biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng | VËt liÖu ThÐp tÊm dµy 3mm ThÐp h×nh ¤ xy KhÝ ga Que hµn S¬n chèng rØ Bu l«ng M14 VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y hµn 23KW M¸y khoan 4,5KW M¸y kh¸c | kg kg chai kg kg kg c¸i % c«ng ca ca % | 27,5 7,76 0,11 0,33 2,42 0,24 7 3 3,4 0,19 0,05 1 |
|  | 10 |

AD.82000 L¾p ®Æt phao tiªu, cét b¸o hiÖu, biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng

AD.82100 L¾p ®Æt phao tiªu

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, kiÓm tra c¸c mèi liªn kÕt gi÷a xÝch vµ c¸c bé phËn chuyÓn h­íng cña phao (manÝ, con quay, vßng chuyÓn tiÕp...), th¶ phao dÊu, c¨n to¹ ®é vÞ trÝ th¶ rïa ®Þnh vÞ phao, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ bê xuèng xµ lan (vËn chuyÓn vËt liÖu tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn khu vùc th¶ phao ch­a tÝnh trong ®Þnh møc).

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | §­êng kÝnh phao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| AD.821 | L¾p ®Æt phao tiªu | VËt liÖu Gç ( 10 D©y buéc Nh©n c«ng 5,0/7 M¸y thi c«ng Ca n« 23CV | m kg c«ng ca | 1,0 0,2 0,72 0,203 | 1,1 0,22 0,99 0,284 | 1,2 0,25 1,28 0,366 | 1,3 0,27 1,56 0,447 |
|  | 11 | 21 | 31 | 41 |

AD.82200 l¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160MM-200MM

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt liÖu tõ tµu ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, ®µo hè ch«n cét, ®Þnh vÞ c¨n chØnh cét, trén v÷a, ®æ bª t«ng ch©n cét, lÊp ®Êt ch©n cét.

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµi cét (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| AD.822 | L¾p ®Æt cét b¸o hiÖu ®­êng s«ng ®­êng kÝnh 160mm-200mm | VËt liÖu V÷a bª t«ng ®¸ 2x4 m¸c 150 VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 4,5/7 | m3 % c«ng | 0,85 2,0 7,30 | 0,85 2,0 7,60 | 0,85 2,0 7,82 |
|  | 11 | 21 | 31 |

AD.82300 L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng

§¬n vÞ tÝnh: 1 c¸i

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Khèi l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.823 | L¾p ®Æt c¸c lo¹i biÓn b¸o hiÖu ®­êng s«ng | VËt liÖu ThÐp h×nh 40x40x3 Bu l«ng (16 L10 Nh©n c«ng 4,5/7 | kg bé c«ng | 8,5 16 1,5 |
|  | 10 |