Ch­¬ng V

c«ng t¸c x©y g¹ch ®¸

AE.10000 x©y ®¸

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì giµn gi¸o x©y, trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt m¹ch, kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. (vËt liÖu lµm dµn gi¸o ®· tÝnh trong ®Þnh møc).

AE.11000 x©y ®¸ héc

AE.11100 x©y mãng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· HiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (60 | >60 |
| AE.111 | X©y mãng | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 c«ng | 1,20 0,057 0,42 1,91 | 1,20 0,057 0,42 1,84 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AE.11200 x©y t­êng th¼ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· HiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (60 | >60 |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |
| AE.112 | X©y t­êng th¼ng | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,20 0,057 0,42 - 2,16 | 1,20 0,057 0,42 8,5 2,50 | 1,20 0,057 0,42 - 2,08 | 1,20 0,057 0,42 7,5 2,37 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.11300 x©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· HiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (60 | >60 |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |
| AE.113 | X©y t­êng trô pin, t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,20 0,057 0,42 - 2,35 | 1,20 0,057 0,42 8,5 2,77 | 1,20 0,057 0,42 - 2,25 | 1,20 0,057 0,42 7,5 2,54 |
|  |  |  |  | 10 | 2 | 30 | 40 |

x©y mè, trô, cét, t­êng c¸nh, t­êng ®Çu cÇu

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· HiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Mè | Trô, cét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |
| AE.114 AE.115 | X©y mè X©y trô, cét | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,20 0,057 0,42 - 2,47 | 1,20 0,057 0,42 8,5 5,03 | 1,20 0,057 0,42 6,5 3,98 | 1,20 0,057 0,42 7,5 6,83 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· HiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | T­êng ®Çu cÇu | Trô ®ì èng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |
| AE.116 AE.117 | X©y t­êng c¸nh t­êng ®Çu cÇu X©y trô ®ì èng | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,20 0,057 0,42 4,5 2,38 | 1,20 0,057 0,42 8,0 4,06 | 1,22 0,057 0,42 5,5 3,51 | 1,22 0,057 0,42 8,5 4,15 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 |

AE.11800 X©y gèi ®ì ®­êng èng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cao (2m | Cao >2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE.118 | X©y gèi | VËt liÖu |  |  |  |
|  | ®ì ®­êng | §¸ héc | m3 | 1,22 | 1,22 |
|  | èng | §¸ d¨m 4x6 | m3 | 0,057 | 0,057 |
|  |  | V÷a xi m¨ng | m3 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % |  | 8,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 3,51 | 4,13 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

AE.11900 x©y mÆt b»ng, m¸i dèc

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | X©y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÆt b»ng | M¸i dèc th¼ng | M¸i dèc cong |
| AE.119 | X©y mÆt b»ng m¸i dèc | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,2 0,057 0,42 - 2,08 | 1,2 0,057 0,42 - 2,19 | 1,22 0,057 0,42 2,5 2,42 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AE.12000 xÕp ®¸ khan

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | XÕp ®¸ khan kh«ng chÝt m¹ch | XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÆt b»ng | M¸i dèc th¼ng | M¸i dèc cong | MÆt b»ng | M¸i dèc th¼ng | M¸i dèc cong |
| AE.121 AE.122 | XÕp ®¸ khan kh«ng chÝt m¹ch XÕp ®¸ khan cã chÝt m¹ch | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m 4x6 V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,2 0,061 - - 1,2 | 1,2 0,061 - - 1,40 | 1,22 0,065 - 2,5 1,98 | 1,2 0,061 0,067 - 1,55 | 1,2 0,061 0,067 - 1,75 | 1,22 0,061 0,067 2,5 2,01 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |

AE.12300  x©y cèng

Ae.12400 x©y nót hÇm

ae.12500 x©y c¸c bé phËn  kÕt cÊu  phøc t¹p kh¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | X©y cèng | X©y nót hÇm | X©y kÕt cÊu phøc t¹p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE.123 AE.124 AE.125 | X©y cèng X©y nót hÇm X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,20 0,057 0,42 6,5 3,08 | 1,20 0,057 0,42 6,5 3,56 | 1,22 0,057 0,42 5,5 4,13 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |

AE.12600 x©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¸c n­íc, g©n ch÷ v trªn ®é dèc taluy ≥ 40%

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

ChuÈn bÞ, bèc v¸c vËn chuyÓn ®¸, v÷a x©y tõ vÞ trÝ ch©n ta luy lªn vÞ trÝ x©y; trén v÷a, x©y kÓ c¶ miÕt m¹ch kÎ chØ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥5m | ≥10m | >20m |
| AE.126 | X©y r·nh ®Ønh, dèc n­íc, th¶i n­íc, g©n ch÷ v trªn ®é dèc taluy ≥ 40% | VËt liÖu §¸ héc §¸ d¨m V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | m3 m3 m3 % c«ng | 1,2 0,061 0,46 5,0 5,57 | 1,2 0,061 0,46 5,5 6,50 | 1,2 0,061 0,46 6,5 7,71 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

AE.13000 x©y ®¸ xanh miÕng (10 x 20 x 30)

AE.13100 x©y mãng

AE.13200 x©y t­êng

AE.13300 x©y trô ®éc lËp

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Mãng | T­êng, chiÒu dµy (cm) | Trô ®éc lËp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (30 | >30 |  |
|  |  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |  |
|  |  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |  |
| AE.131 AE.132 AE.133 | X©y mãng X©y t­êng X©y trô ®éc lËp | VËt liÖu §¸ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,7/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y kh¸c | m3 m3 % c«ng ca % | 0,89 0,16 - 2,27 0,025 - | 0,89 0,16 - 2,56 0,025 - | 0,89 0,16 5,5 2,74 0,025 10 | 0,85 0,19 - 2,25 0,025 - | 0,85 0,19 4,5 2,67 0,025 10 | 0,85 0,25 6,0 4,38 0,035 10 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 |

AE.14000 x©y ®¸ chÎ

AE.14100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)

AE.14200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)

AE.14300 x©y trô ®éc lËp b»ng ®¸ chÎ (10 x 10 x 20)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Mãng | T­êng, chiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (30 | >30 |
|  |  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |
| AE.141 AE.142 | X©y mãng X©y t­êng | VËt liÖu §¸ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,7/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca % | 430 0,3 - 2,71 0,035 - | 430 0,31 - 3,03 0,036 - | 430 0,30 5,5 3,31 0,036 10 | 430 0,30 - 2,71 0,035 - | 430 0,30 4,5 3,02 0,035 10 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Gèi ®ì èng | Trô ®éc lËp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |  |
|  |  |  |  | (2 | >2 |  |
| AE.143 AE.144 | X©y gèi ®ì èng X©y trô ®éc lËp | VËt liÖu §¸ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,7/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca % | 430 0,30 - 2,71 - - | 430 0,31 4,5 3,02 0,035 - | 410 0,31 5,5 4,38 0,036 10 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 10 |

AE.15100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x25)

AE.15200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (20 x 20 x 25)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Mãng | T­êng, chiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (30 | >30 |
|  |  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |
| AE.151 AE.152 | X©y mãng b»ng ®¸ chÎ 20 x 20 x 25 X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 20 x 20 x 25 | VËt liÖu §¸ chÎ §¸ d¨m chÌn V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,7/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y kh¸c | viªn m3 m3 % c«ng ca % | 72 0,047 0,28 - 1,35 0,034 - | 73 0,05 0,29 - 1,45 0,035 - | 73 0,05 0,29 5,5 1,55 0,035 10 | 72 0,047 0,28 - 1,39 0,034 - | 72 0,047 0,28 4,5 1,45 0,035 10 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.16100 x©y mãng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)

AE.16200 x©y t­êng b»ng ®¸ chÎ (15 x 20 x 25)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Mãng | T­êng, chiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (30 | >30 |
|  |  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  |  | (2 | >2 | (2 | >2 |
| AE.161 AE.162 | X©y mãng b»ng ®¸ chÎ 15x20x25 X©y t­êng b»ng ®¸ chÎ 15x20x25 | VËt liÖu §¸ chÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,7/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca % | 108 0,29 - 1,35 0,035 - | 109 0,30 - 1,40 0,035 - | 109 0,30 5,5 1,55 0,035 10 | 108 0,29 - - 0.035 - | 108 0,29 4,5 1,45 0,035 10 |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |

X©y g¹ch

Thµnh phÇn c«ng viÖc:

- ChuÈn bÞ, l¾p vµ th¸o dì dµn gi¸o x©y. Trén v÷a, x©y (kÓ c¶ nh÷ng bé phËn, kÕt cÊu nhá g¾n liÒn víi bé phËn kÕt cÊu chung nh­ ®­êng viÒn bÖ cöa sæ, gê chØ v.v... tÝnh vµo khèi l­îng) b¶o ®¶m ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m.

(VËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y ®· tÝnh trong ®Þnh møc)

AE.20000 x©y g¹ch chØ (6,5 x 10,5 x 22)

AE.21000 x©y mãng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 33 | >33 |
| AE.21 | X©y mãng | VËt liÖu G¹ch V÷a Nh©n c«ng 3,5/7 | viªn m3 c«ng | 550 0,29 1,67 | 539 0,30 1,49 |
|  |  |  |  | 110 | 210 |

AE.22000 x©y t­êng th¼ng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy ( 11cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.221 | X©y t­êng th¼ng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 643 0,23 6,5 2,23 0,036 - - - - | 643 0,23 6,5 2,43 0,036 0,04 - - - 0,5 | 643 0,23 6,5 2,67 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 643 0,23 6,5 2,79 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy ( 33cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.222 | X©y t­êng th¼ng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 550 0,29 5,0 1,92 0,036 - - - - | 550 0,29 6,0 1,97 0,036 0,04 - - - 0,5 | 550 0,29 6,0 2,16 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 550 0,29 6,0 2,26 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >33cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.223 | X©y t­êng th¼ng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 539 0,3 4,5 1,66 0,036 - - - - | 539 0,30 5,5 1,8 0,036 0,04 - - - 0,5 | 539 0,3 5,5 1,98 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 539 0,30 5,5 2,07 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.2300 x©y cét, trô

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n VÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.231 | X©y cét, trô | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 539 0,3 5,5 3,0 0,03 - - - - | 539 0,3 6,0 4,0 0,03 0,04 - - - 0,5 | 539 0,3 6,0 4,4 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 539 0,30 6,0 4,6 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.24000 x©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç

§¬n vÞ tÝnh:1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬nvÞ | ChiÒu dµy (33cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.241 | X©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | Viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 550 0,29 5,0 2,78 0,036 - - - - | 550 0,29 6,0 3,09 0,036 0,04 - - - 0,5 | 550 0,29 6,0 3,39 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 550 0,29 6,0 3,55 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh:1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >33cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.242 | X©y t­êng cong nghiªng vÆn vá ®ç | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | Viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 539 0,30 4,5 2,60 0,036 - - - - | 539 0,30 5,5 2,89 0,036 0,04 - - - 0,5 | 539 0,30 5,5 3,17 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 539 0,30 5,5 3,32 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.25000 x©y cèng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Cèng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cuèn cong | Thµnh vßm cong |
| AE.25 | X©y cèng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l | viªn m3 % c«ng ca | 550 0,28 4,0 4,66 0,036 | 560 0,29 4,0 4,28 0,036 |
|  |  |  |  | 110 | 210 |

AE.26000 X©y bÓ chøa, hè van, hè ga, gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | BÓ chøa | Hè van, hè ga | Gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - BÓ chøa -Hè van, hè ga -Gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc |  |  |  |  |  |
| AE.26 |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | G¹ch | viªn | 550 | 550 | 550 |
| AE.26 |  | V÷a xi m¨ng | m3 | 0,31 | 0,33 | 0,333 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 3,5/7 | c«ng | 3,6 | 3,2 | 4,5 |
| AE.26 |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  | 110 | 210 | 310 |

AE.27000 X©y bÓ chøa ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Sè l­îng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE.271 | X©y bÓ ho¸ chÊt, bÓ chèng ¨n mßn | VËt liÖu |  |  |
|  |  | G¹ch thÎ | viªn | 550 |
|  |  | Bét th¹ch anh | kg | 330,5 |
|  |  | C¸t th¹ch anh | kg | 166 |
|  |  | Thuû tinh n­íc | kg | 149 |
|  |  | Thuèc trõ s©u | kg | 22,3 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 3,8 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,036 |
|  |  |  |  | 10 |

AE.28000 x©y c¸c bé phËn, kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.281 | X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 573 0,28 5,0 3,6 0,036 - - - - | 573 0,28 5,5 4,0 0,036 0,08 - - - 0,5 | 573 0,28 5,5 4,4 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 573 0,28 5,5 4,6 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.30000 x©y g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)

AE.31000 x©y mãng

§¬n vÞ tÝnh : 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 30 | > 30 |
| AE.31 | X©y mãng | VËt liÖu G¹ch V÷a Nh©n c«ng 3,5/7 | viªn m3 c«ng | 810 0,30 1,67 | 780 0,31 1,49 |
|  |  |  |  | 110 | 210 |

AE.32000 x©y t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.321 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 830 0,25 5,5 2,23 0,036 - - - - | 830 0,25 6,5 2,43 0,036 0,08 - - - 0,5 | 830 0,30 6,5 2,67 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 830 0,30 6,5 2,79 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.322 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 810 0,30 5,0 1,83 0,036 - - - - | 810 0,30 6,0 1,97 0,036 0,08 - - - 0,5 | 810 0,30 6,0 2,16 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 810 0,30 6,0 2,26 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.323 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 782 0,31 4,5 1,64 0,036 - - - - | 782 0,31 5,5 1,80 0,036 0,08 - - - 0,5 | 782 0,31 5,5 1,98 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 782 0,31 5,5 2,07 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.33000 x©y cét, trô

§¬n vÞ tÝnh : 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬nvÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.331 | X©y cét, trô | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 782 0,31 5,0 3,6 0,036 - - - - | 782 0,31 6,0 4,0 0,036 0,08 - - - 0,5 | 782 0,31 6,0 4,4 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 782 0,31 6,0 4,6 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.34000 x©y hè van, hè ga, r·nh tho¸t n­íc

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | X©y hè van, hè ga | X©y gèi ®ì èng, r·nh tho¸t n­íc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE.34 | X©y hè van, hè ga, r·nh tho¸t n­íc | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | viªn m3 % c«ng | 810 0,35 5,5 4,30 | 810 0,37 6,5 3,50 |
|  |  |  |  | 110 | 210 |

AE.35000 x©y c¸c bé phËn kÕt cÊu  kh¸c

§¬n vÞ tÝnh : 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬nvÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.351 | X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 820 0,30 5,0 3,6 0,036 - - - - | 820 0,30 5,5 4,0 0,036 0,08 - - - 0,5 | 820 0,30 5,5 4,4 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 820 0,30 5,5 4,6 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.40000 X©y g¹ch thÎ 4,5x9x19

AE.41000X©y mãng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (30 | >30 |
| AE.41 | X©y mãng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a Nh©n c«ng 3,5/7 | viªn m3 c«ng | 937 0,313 1,74 | 920 0,328 1,54 |
|  | 110 | 210 |

AE.42000 x©y t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy (10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.421 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 989 0,256 5,5 2,46 0,035 - - - - | 989 0,256 6,5 2,72 0,035 0,08 - - - 0,5 | 937 0,313 6,5 2,99 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 937 0,313 6,5 3,12 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy (30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.422 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 937 0,313 5,0 1,92 0,036 - - - - | 937 0,313 6,0 2,12 0,036 0,08 - - - 0,5 | 937 0,313 6,0 2,33 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 937 0,313 6,0 2,43 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy >30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.423 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 921 0,328 4,5 1,97 0,037 - - - - | 921 0,328 5,5 2,15 0,037 0,08 - - - 0,5 | 921 0,328 5,5 2,36 0,037 - 0,025 0,025 - 0,5 | 921 0,328 5,5 2,47 0,037 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.43000 X©y cét, trô.

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.431 | X©y cét, trô | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | Viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 921 0,328 5,5 4,18 0,036 - - - - | 921 0,328 6,0 4,64 0,036 0,08 - - - 0,5 | 921 0,328 6,0 5,10 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 921 0,328 6,0 5,33 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.44000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu  phøc t¹p kh¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.441 | X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | Viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 937 0,328 5,0 4,39 0,036 - - - - | 937 0,328 5,5 4,87 0,036 0,08 - - - 0,5 | 937 0,328 5,5 5,35 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 937 0,328 5,5 5,60 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.50000 x©y g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)

AE.51000 x©y mãng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 30 | >30 |
| AE.51 | X©y mãng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a Nh©n c«ng 3,5/7 | viªn m3 c«ng | 1164 0,342 2,35 | 1134 0,356 2,08 |
|  |  |  |  | 110 | 210 |

AE.52000 x©y t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.521 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 1315 0,2 6,0 2,7 0,02 - - - - | 1315 0,2 6,5 3,00 0,02 0,09 - - - 0,5 | 1315 0,2 6,5 3,30 0,02 - 0,025 0,025 - 0,5 | 1315 0,2 6,5 3,45 0,02 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | > 50 |
| AE.522 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 1110 0,325 5,0 2,4 0,033 - - - - | 1110 0,325 6,0 2,6 0,033 0,08 - - - 0,5 | 1110 0,325 6,0 2,86 0,033 - 0,025 0,025 - 0,5 | 1110 0,325 6,0 2,99 0,033 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.523 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 1084 0,347 4,5 2,3 0,035 - - - - | 1084 0,347 5,5 2,5 0,035 0,08 - - - 0,5 | 1084 0,347 5,5 2,75 0,035 - 0,025 0,025 - 0,5 | 1084 0,347 5,5 2,87 0,035 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.53000 X©y cét, trô

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.531 | X©y cét, trô | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 1048 0,328 5,5 4,68 0,03 - - - - | 1048 0,328 6,0 5,2 0,03 0,08 - - - 0,5 | 1048 0,328 6,0 5,72 0,03 - 0,025 0,025 - 0,5 | 1048 0,328 6,0 5,98 0,03 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.54000 X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p  kh¸c

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n VÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.541 | X©y c¸c bé phËn kÕt cÊu phøc t¹p kh¸c | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 1087 0,328 5,0 4,68 0,03 - - - - | 1087 0,328 5,5 5,2 0,03 0,08 - - - 0,5 | 1087 0,328 5,5 5,72 0,03 - 0,025 0,025 - 0,5 | 1087 0,328 5,5 5,98 0,03 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20)

AE.61000x©y t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | >50 |
| AE.611 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 460 0,15 6,0 1,53 0,024 - - - - | 460 0,15 6,5 1,69 0,024 0,04 - - - 0,5 | 460 0,15 6,5 1,85 0,024 - 0,025 0,025 - 0,5 | 460 0,15 6,5 1,94 0,024 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | >50 |
| AE.612 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 450 0,165 5,0 1,38 0,024 - - - - | 450 0,165 6,0 1,42 0,024 0,04 - - - 0,5 | 450 0,165 6,0 1,56 0,024 - 0,025 0,025 - 0,5 | 450 0,165 6,0 1,63 0,024 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | >50 |
| AE.613 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 440 0,174 4,5 1,13 0,024 - - - - | 440 0,174 5,5 1,25 0,024 0,04 - - - 0,5 | 440 0,174 5,5 1,37 0,024 - 0,025 0,025 - 0,5 | 440 0,174 5,5 1,43 0,024 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.62000 x©y g¹ch èng (10 x 10 x 20) c©u g¹ch thÎ (5 x 10 x 20)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.621 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch èng G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 350 175 0,24 5,5 1,5 0,024 - - - - | 350 175 0,24 6,0 1,71 0,024 0,04 - - - 0,5 | 350 175 0,24 6,0 1,88 0,024 - 0,025 0,025 - 0,5 | 350 175 0,24 6,0 1,96 0,024 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19)

AE.63000 x©y t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.631 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 682 0,17 6,0 1,95 0,02 - - - - | 682 0,17 6,5 2,15 0,02 0,06 - - - 0,5 | 682 0,17 6,5 2,36 0,02 - 0,025 0,025 - 0,5 | 682 0,17 6,5 2,47 0,02 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.632 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 649 0,21 5,0 1,7 0,03 - - - - | 649 0,21 6,0 1,85 0,03 0,05 - - - 0,5 | 649 0,21 6,0 2,03 0,03 - 0,025 0,025 - 0,5 | 649 0,21 6,0 2,12 0,03 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n VÞ | ChiÒu dµy >30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.633 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 608 0,26 5,0 1,47 0,03 - - - - | 608 0,26 6,0 1,62 0,03 0,05 - - - 0,5 | 608 0,26 6,0 1,78 0,03 - 0,025 0,025 - 0,5 | 608 0,26 6,0 1,86 0,03 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.64000 x©y g¹ch èng (8 x 8 x 19) c©u g¹ch thÎ (4 x 8 x 19)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.641 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch èng G¹ch thÎ V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8 T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 542 233 0,23 5,0 1,85 0,02 - - - - | 542 233 0,23 6,0 2,15 0,02 0,06 - - - 0,5 | 542 233 0,23 6,0 2,36 0,02 - 0,025 0,025 - 0,5 | 542 233 0,23 6,0 2,47 0,02 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

x©y g¹ch èng 9x9x19

AE.65000 x©y t­êng

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy ( 10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.651 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch èng V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 550 0,16 4,5 1,75 0,030 - - - - | 550 0,16 5,0 1,93 0,030 0,06 - - - 0,5 | 550 0,16 5,0 2,12 0,030 - 0,025 0,025 - 0,5 | 550 0,16 5,0 2,21 0,030 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy (30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.652 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch èng V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 520 0,19 5,5 1,55 0,032 - - - - | 520 0,19 6,0 1,65 0,032 0,06 - - - 0,5 | 520 0,19 6,0 1,81 0,032 - 0,025 0,025 - 0,5 | 520 0,19 6,0 1,89 0,032 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dÇy >30cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | (4 | (16 | (50 | >50 |
| AE.653 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch èng V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l VËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 510 0,22 5,5 1,31 0,035 - - - - | 510 0,22 6,5 1,44 0,035 0,06 - - - 0,5 | 510 0,22 6,5 1,58 0,035 - 0,025 0,025 - 0,5 | 510 0,22 6,5 1,65 0,035 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.71000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 15 x 22)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.711 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 275 0,170 5,0 1,6 0,025 - - - - | 275 0,170 6,0 1,69 0,025 0,04 - - - 0,5 | 275 0,170 6,0 1,85 0,025 - 0,025 0,025 - 0,5 | 275 0,170 6,0 1,94 0,025 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | >50 |
| AE.712 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 264 0,181 5,0 1,38 0,025 - - - - | 264 0,181 6,0 1,42 0,025 0,04 - - - 0,5 | 264 0,181 6,0 1,56 0,025 - 0,025 0,025 - 0,5 | 264 0,181 6,0 1,63 0,025 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.72000 x©y g¹ch rçng 6 lç (10 x 13,5 x 22)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n VÞ | ChiÒu dµy (10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.721 | X©y t­êng g¹ch 6 lç | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 298 0,16 5,0 1,6 0,025 - - - - | 298 0,16 6,0 1,69 0,025 0,04 - - - 0,5 | 298 0,16 6,0 1,85 0,025 - 0,025 0,025 - 0,5 | 298 0,16 6,0 1,94 0,025 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | (16 | ( 50 | > 50 |
| AE.722 | X©y t­êng g¹ch 6 lç | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 290 0,17 5,0 1,38 0,025 - - - - | 290 0,17 6,0 1,42 0,025 0,04 - - - 0,5 | 290 0,17 6,0 1,56 0,025 - 0,025 0,025 - 0,5 | 290 0,17 6,0 1,63 0,025 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.73000 x©y g¹ch rçng 6 lç (8,5 x 13 x 20)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy ( 10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.731 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 394 0,17 5,0 1,43 0,024 - - - - | 394 0,17 6,0 1,47 0,024 0,04 - - - 0,5 | 394 0,17 6,0 1,62 0,024 - 0,025 0,025 - 0,5 | 394 0,17 6,0 1,69 0,024 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy >10cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 50 | > 50 |
| AE.731 | X©y t­êng | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng M¸y trén 80l M¸y vËn th¨ng 0,8T VËn th¨ng lång 3T CÈu th¸p 25T CÈu th¸p 40T M¸y kh¸c | viªn m3 % c«ng ca ca ca ca ca % | 380 0,18 5,5 1,38 0,024 - - - - | 380 0,18 6,5 1,42 0,024 0,04 - - - 0,5 | 380 0,18 6,5 1,56 0,024 - 0,025 0,025 - 0,5 | 380 0,18 6,5 1,64 0,024 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

AE.81000 x©y g¹ch bª t«ng rçng

AE.81100 x©y t­êng g¹ch bª t«ng 20 x 20 x 40

AE.81200 x©y t­êng g¹ch bª t«ng 15 x 20 x 40

AE.81300 x©y t­êng g¹ch bª t«ng 10 x 20 x 40

AE.81400 x©y t­êng g¹ch bª t«ng 15 x 20 x 30

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | G¹ch 20 x 20 x 40 | G¹ch 15 x 20 x 40 | G¹ch 10 x 20 x 40 | G¹ch 10 x 20 x 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ChiÒu dµy (cm) |
|  |  |  | ( 30 | >30 | ( 30 | >30 | ( 30 | >30 | ( 30 | >30 |
| AE.81 | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,7/7 | viªn m3 % c«ng | 60 0,075 4,0 1,29 | 55 0,122 4,0 1,15 | 80 0,075 4,0 1,53 | 75 0,13 4,0 1,42 | 120 0,08 4,0 1,53 | 120 0,09 4,0 1,38 | 150 0,08 4,0 1,29 | 150 0,10 4,0 1,25 |
|  |  |  | 110 | 120 | 210 | 220 | 310 | 320 | 410 | 420 |

AE.82000 x©y t­êng g¹ch si-li-c¸t (6,5 x 12 x 25)

§¬n vÞ tÝnh: 1m3

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | ChiÒu dµy (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( 33 | >33 |
|  |  |  | ChiÒu cao (m) |
|  |  |  | ( 4 | ( 16 | ( 4 | ( 16 |
| AE.82 | VËt liÖu G¹ch V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | viªn m3 % c«ng | 424 0,267 5,0 3,0 | 424 0,267 5,0 4,15 | 416 0,271 5,0 2,0 | 416 0,271 5,0 2,66 |
|  |  |  | 110 | 120 | 210 | 220 |

AE.83000 x©y t­êng th«ng giã

§¬n vÞ tÝnh: 1m2

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | G¹ch th«ng giã |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 x 20 cm | 30 x 30 cm |
| AE.83 | X©y t­êng th«ng giã | VËt liÖu G¹ch th«ng giã V÷a VËt liÖu kh¸c Nh©n c«ng 3,5/7 | viªn m3 % c«ng | 25,5 0,006 5,0 0,59 | 11,5 0,0057 5,0 0,65 |
|  |  |  |  | 110 | 210 |

AE.90000 x©y g¹ch chÞu löa

Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, l¾p dùng, th¸o dì hÖ gi¸o, trén v÷a gia c«ng g¹ch chÞu löa, x©y g¹ch chÞu löa vµo c¸c kÕt cÊu ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao, xuèng s©u b»ng thñ c«ng, pal¨ng xÝch, têi ®iÖn.

(VËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y ®· tÝnh b»ng tû lÖ % trong ®Þnh møc)

AE.91000 x©y èng khãi,  lß nung clinke

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | X©y èng khãi | Lß nung Clinke | Cöa lß, ®¸y lß nung, cöa èng khãi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE.91 | X©y èng | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  | khãi | G¹ch chÞu löa | kg | 1020 | 1050 | 1050 |
|  |  | V÷a Samèt | kg | 105 | 58 | 54 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 5,0 | 1,0 | 2,0 |
| AE.91 | X©y lß nung | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 9,5 | 7,25 | 4,5 |
|  | Clinke | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch | ca | 0,6 | 0,45 | 0,3 |
| AE.91 | X©y cöa lß, | M¸y trén 80l | ca | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | ®¸y lß nung, | Têi ®iÖn 5T | ca | 1,2 | - | - |
|  | cöa èng | Pal¨ng xÝch | ca | - | 0,5 | - |
|  | khãi | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 110 | 210 | 310 |

AE.92000 x©y g¹ch chÞu löa trong c¸c kÕt cÊu thÐp

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | Th©n Xiclon | Trong phÔu, trong èng thÐp | Trong c«n, cót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -X©y th©n Xiclon -X©y trong phÔu, trong èng thÐp -X©y trong c«n, cót thÐp |  |  |  |  |  |
| AE.92 |  | VËt liÖu |  |  |  |  |
|  |  | G¹ch chÞu löa | kg | 1050 | 1010 | 1015 |
|  |  | V÷a Samèt | kg | 105 | 126 | 157 |
|  |  | VËt liÖu kh¸c | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| AE.92 |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 9,0 | 12,5 | 14,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |
|  |  | M¸y c¾t g¹ch | ca | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| AE.92 |  | Têi ®iÖn 5T | ca | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Pal¨ng xÝch | ca | 1,3 | - | - |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 110 | 210 | 310 |

AE.93000 x©y g¹ch chÞu löa lß nung

§¬n vÞ tÝnh: 1 tÊn

| M· hiÖu | C«ng t¸c x©y l¾p | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | X©y t­êng lß | X©y vßm lß | X©y ®¸y lß | X©y ®­êng khãi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -X©y t­êng lß -X©y vßm lß -X©y ®¸y lß -X©y ®­êng khãi |  |  |  |  |  |  |
| AE.93 |  | VËt liÖu |  |  |  |  |  |
|  |  | G¹ch chÞu löa | kg | 1050 | 1010 | 1050 | 1010 |
|  |  | V÷a Samèt | kg | 50 | 52 | 50 | 50 |
| AE.93 |  | VËt liÖu kh¸c | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Nh©n c«ng 4,5/7 | c«ng | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 9,5 |
|  |  | M¸y thi c«ng |  |  |  |  |  |
| AE.93 |  | M¸y c¾t g¹ch | ca | 0,55 | 0,65 | 0,10 | 0,60 |
|  |  | M¸y trén 80l | ca | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | M¸y kh¸c | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | 110 | 120 | 130 | 140 |

Ghi chó:

X©y g¹ch chÞu löa c¸c kÕt cÊu ®­îc ®Þnh møc øng víi chiÒu dµy m¹ch v÷a 1,5 ( 3mm. Tr­êng hîp do yªu cÇu kü thuËt x©y g¹ch cã chiÒu dµy m¹ch v÷a ≤ 1,5mm th× hao phÝ nh©n c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè 1,1. X©y g¹ch cã chiÒu dµy m¹ch v÷a >3mm th× hao phÝ nh©n c«ng ®­îc nh©n víi hÖ sè 0,95 so víi ®Þnh møc x©y g¹ch chÞu löa t­¬ng øng.

phô lôc

®Þnh møc cÊp phèi v÷a x©y

I- Quy ®Þnh chung.

- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a x©y, v÷a tr¸t lo¹i th«ng th­êng ®­îc quy ®Þnh trong c¸c b¶ng ë ®iÓm 1,2 môc II.

- §Þnh møc dù to¸n cÊp phèi vËt liÖu ®­îc tÝnh cho v÷a x©y, v÷a tr¸t cã c¸c m¸c 10, 25, 50, 75, 100, 125 vµ 150. M¸c v÷a ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c­êng ®é nÐn ë tuæi 28 ngµy trªn c¸c mÉu lËp ph­¬ng kÝch th­íc 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoÆc trªn c¸c nöa mÉu 40 x 40 x 40mm sau khi uèn g·y theo TCVN 3121: 1979.

- C¸t sö dông trong cÊp phèi v÷a ®­îc ph©n lo¹i theo TCXD-127. 1985 vµ TCVN 1770.1986

- V«i sö dông cho ®Þnh møc cÊp phèi v÷a tam hîp phï hîp víi TCVN 2231.1989

- L­îng hao phÝ n­íc ®Ó t«i v«i hoÆc trén 1m3 cÊp phèi v÷a quy ®Þnh nh­ sau:

+ §Ó t«i 1kg v«i côc thµnh hå v«i (v«i t«i)					: 2,5 lÝt

+ §Ó trén 1 m3 v÷a:

( V÷a xi m¨ng c¸t							: 260 lÝt

( V÷a tam hîp c¸t vµng						: 200 lÝt

( V÷a tam hîp c¸t mÞn, c¸t cã m« ®un ®é lín ML =1,5(2,0		: 210 lÝt

( V÷a tam hîp c¸t mÞn, c¸t cã m« ®un ®é lín ML =0,7(1,4 		: 220 lÝt

II -§Þnh møc  cÊp phèi vËt liÖu.

1- Xi m¨ng PC30

1.1.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng

C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

| M· HiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| B111 | Xi m¨ng | kg | 65,07 | 112,01 | 207,3 | 291,03 | 376,04 |
|  | V«i côc | kg | 109,14 | 92,82 | 74,46 | 51 | 29,58 |
|  | C¸t vµng | m3 | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,06 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ( 2,0.

| M· HiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 | 75 |
| B112 | Xi m¨ng | kg | 71,07 | 121,01 | 225,02 | 319,26 |
|  | V«i côc | kg | 106,08 | 92,82 | 67,32 | 44,88 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,07 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

1.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ( 1,4.

| M· HiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 25 | 50 |
| B113 | Xi m¨ng | kg | 80,08 | 139,38 | 256,02 |
|  | V«i côc | kg | 103,02 | 85,68 | 57,12 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,13 | 1,10 | 1,07 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |

1.2.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng

C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

| M· HiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| B121 | Xi m¨ng | kg | 116,01 | 213,02 | 296,03 | 385,04 | 462,05 |
|  | C¸t vµng | kg | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,05 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ( 2,0.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| B122 | Xi m¨ng | kg | 124,01 | 230,02 | 320,03 | 410,04 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,05 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ( 1,4.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 |
| B123 | Xi m¨ng | kg | 142,01 | 261,03 | 360,04 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,13 | 1,09 | 1,05 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 |

2- Xi m¨ng PC40

21.1- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t vµng

C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| B211 | Xi m¨ng | kg | 86,09 | 161,02 | 223,02 | 291,03 | 357,04 |
|  | V«i côc | kg | 84,66 | 70,38 | 57,12 | 42,84 | 29,58 |
|  | C¸t vµng | m3 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,07 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.1.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ( 2,0.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| B212 | Xi m¨ng | kg | 93,1 | 173,02 | 242,02 | 317,03 |
|  | V«i côc | kg | 82,62 | 65,28 | 52,02 | 36,72 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,08 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.1.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a tam hîp c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ( 1,4.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 |
| B213 | Xi m¨ng | kg | 106,01 | 196,02 | 275,03 |
|  | V«i côc | kg | 77,52 | 59,16 | 42,84 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,12 | 1,09 | 1,07 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 |

2.2.1- §Þnh møc c©p phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t vµng

C¸t cã m« ®un ®é lín ML >2,0.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| B221 | Xi m¨ng | kg | 88,09 | 163,02 | 227,02 | 297,02 | 361,04 | 425,04 |
|  | C¸t vµng | m3 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,08 | 1,06 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2.2.2- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 1,5 ( 2,0.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| B222 | Xi m¨ng | kg | 96,1 | 176,02 | 247,02 | 320,03 | 389,04 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,06 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.2.3- §Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu cho 1m3 v÷a xi m¨ng c¸t mÞn

C¸t cã m« ®un ®é lín ML = 0,7 ( 1,4.

| M· hiÖu | Thµnh phÇn hao phÝ | §¬n vÞ | M¸c v÷a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |
| B223 | Xi m¨ng | kg | 108,02 | 200,02 | 278,03 | 359,04 |
|  | C¸t mÞn | m3 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 1,04 |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |